石家庄正诚饲料机械有限公司

饲料机械制造项目

环境影响报告书简介

建设单位：石家庄正诚饲料机械有限公司

评价单位：河北德源环保科技有限公司

环评证书：国环评证乙字第1228号

编制时间：二〇一七年八月

1建设项目的由来及特点

饲料机械工业作为饲料工业的分支产业，伴随畜牧养殖业和饲料工业的发展得到了飞速发展，目前我国饲料机械行业的年产值已达到近人民币22亿元的规模；随着畜牧养殖业和饲料工业的发展，未来的数年中饲料机械工业还将会持续发展，加上我国国际出口市场的增加，更为饲料机械企业的发展壮大提供了基本保证。

在实地市场调研基础上，石家庄正诚饲料机械有限公司拟投资8800万元，在无极经济开发区（北区）新建饲料机械制造项目，生产包括粉碎机、混合机、螺旋喂料机、制粒机、提升机、筛分机、绞龙、打包称、冷却器及钢板仓等饲料机械设备，预计年产饲料机械75台（套）。该项目于2016年3月12日在无极县发展改革局备案（证号：无发改备字[2016]20号），无极县城乡规划局和无极县国土资源局均出具了初步选址意见，同意项目建设。

项目属于新建项目，为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中C3534饲料生产专用设备制造。本项目主要进行饲料机械的加工制造，主要以钢材、各种配件等为主要原料，经下料、冲压、焊接等生产工艺制造粉碎机、混合机、螺旋喂料机、制粒机等饲料机械设备，再配以电机、轴承、链条和齿轮等外购件，通过组装、喷漆和检测等完成生产工序。

2建设项目概况

（1）项目概述

项目名称：：饲料机械制造项目。

建设性质：新建。

建设规模：预计年生产饲料机械75台套。。

项目投资：项目投资为8800万元，其中环保投资176万元，占总投资的2%。

劳动定员及工作制度：项目劳动定员60人，年生产280天，采用白班制，每班8小时。

（2）项目选址

河北无极经济开发区（北区），场址中心坐标为北纬38°13′31.62″、东经115°00′17.09″。项目西侧、北侧均为农田，东侧为空地，南侧为创业大道，距离项目最近的环境敏感点为南侧310m处的王先村。

（3）产业政策

①国家产业政策

经与《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》对照，本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。项目符合国家产业政策要求。

②河北省地方产业政策

本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类，亦不属于《石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019年）》中禁限制类。项目符合地方产业政策要求。

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求。

（4）项目衔接

①给水：本项目供水由厂区自备井提供，可满足项目生产及生活用水需求。项目用水包括生活用水、漆雾净化系统补水及地热系统用水，其中地热系统只在夏冬两季使用。

②排水：本项目运营期间产生的废水主要包括漆雾净化废水和生活污水。填料塔内的漆雾净化水循环使用，不外排；只需定期清理，清理时将填料塔内的循环水排至沉淀池内，通过加入漆雾絮凝剂，对漆渣进行清理，其余废水排入无极城北工业区综合污水处理厂；生活污水主要为职工盥洗废水和食堂含油废水，食堂含油废水经隔油池处理后，混合其余生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入无极县城北工业区综合污水处理厂进一步处理。

③供电：供电由园区供电网络向本厂区供电，新增250kVA变压器1台。本项目年用电量8.86万kWh，可以满足本项目用电需求。

④供热：本项目生产过程采用电加热，冬季办公区及宿舍采暖采用地源热泵空调系统进行供热。

3环境质量现状

根据环境质量现状监测结果，区域环境空气各监测因子SO2、NO2、CO、非甲烷总烃1小时平均浓度，PM2.5、SO2、NO224小时平均浓度，O31h平均浓度检测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准，区域SO2、NO2、CO、O3均有一定环境容量；各监测点二甲苯均未检出，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的限值要求。PM10日平均浓度大部分监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准要求，造成其超标的主要原因为监测期间周围大气污染源及在建工业企业施工扬尘、道路扬尘及裸露地面扬尘所致。区域地下水各监测因子标准指数均＜1，满足《地下水质量标准》(GB14848-93)中Ⅲ类水质的标准要求。项目边界噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，无超标现象，区域声环境质量较好。

4环境影响预测

（1）大气环境影响分析

根据估算模式计算结果可知，本项目厂界二甲苯、非甲烷总烃均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2标准要求；颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定，卫生防护距离小于100m级差为50m，但有两种或两种以上的有害气体计算得出的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离应提高一级。

本项目各单项因子卫生防护距离均为50m，因污染因子大于两种，故卫生防护距离提高一级为100m。周围最近的敏感点为南侧310m处的王先村，因此项目选址符合卫生防护距离标准要求。环评建议在以后发展规划中，本项目卫生防护距离内不得建设敏感建筑物。

（2）地表水环境影响分析

本项目废水主要包括漆雾净化废水和生活污水，填料塔内的漆雾净化水循环使用，不外排；只需定期清理，清理时将循环水排入沉淀池内，通过加入漆雾絮凝剂，对漆渣进行清理，剩余废水排入无极城北工业区综合污水处理厂。废水中的主要污染物COD、BOD5、SS和石油类的排放浓度分别为240mg/L、120mg/L、80mg/L和60mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求和无极县城北工业区综合污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入无极县城北工业区综合污水处理厂进一步处理。

生活污水主要为职工盥洗废水和食堂含油废水，食堂含油废水经隔油池处理后，混合其余生活污水经化粪池处理，其主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油的浓度分别为280mg/L、150mg/L、130mg/L、20mg/L和10mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求和无极县城北工业区综合污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入无极县城北工业区综合污水处理厂进一步处理。

综上所述，项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境无明显影响。

（3）地下水环境影响预测

通过地下水预测结果可知，从本项目的生产工艺过程看来，喷漆房废气处理设施循环水和生活污水等可能会对地下水造成影响。其对地下水的污染途径主要的：①通过喷漆室地面下渗；②通过隔油池、化粪池下渗；③通过管网下渗。本项目在做好上述防渗措施后，污染物污染地下水的可能性极小，污染物因下渗而对地下水影响较小。

（4）声环境影响分析

根据厂区平面布置，本项目生产车间位于厂区东、西两侧，办公区位于南侧，项目运营噪声对东厂界的贡献值最大，为60.32dB(A)；对南厂界贡献最小，为22.14dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，可达标排放。采取噪声防治措施后，项目厂界噪声叠加最大值为昼间61.05dB(A)、夜间47.8dB(A)，厂界的噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，项目建设不会改变区域声环境功能。

（5）固体废物环境影响分析

拟建项目产生固体废物主要为生活垃圾、金属下脚料、废焊渣、金属粉尘、废机油、油漆桶、稀释剂桶、漆渣和废过滤棉。金属下脚料、废焊渣、除尘灰和生活垃圾均为一般固废；废油漆桶和废稀释剂桶、漆渣、废过滤棉、废机油均属危险废物。

一般固废：本项目产生的金属下脚料、废焊渣、金属粉尘收集后外售，该处理方式属于综合利用范畴，是我国对工业固体废物处理中首先提倡的。这样做，不仅会取得较好的环境效益，还会取得较好的经济效益和社会效益。生活垃圾均由环卫部门定期清理外运。项目一般固体废物均合理处置，去向明确，对周围环境影响较小。

危险废物：按照《国家危险废物名录》，项目运营过程中产生的废油漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤棉、废机油均属于危险固体废物，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行管理、存放，收集后须委托由相关资质的危废处理单位妥善处置。

综上所述，项目固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。

## 5环境风险评价

该项目环境风险评价等级为二级，最大可信事故为设备损坏或操作失误引起物料泄漏，大量释放的易燃、易爆、有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。本项目采取以下风险防范措施：

①建筑物设计严格按《建筑设计防火规范》进行，保持足够防火间距。

②在喷漆房和仓库设置地表围堰，围堰的容积至少能容纳危险化学品一次最大泄漏量，并采取防渗措施，保证渗透系数小于10-7cm/s。

③贮存过程远离火种、热源、氧化剂等，防止阳光之射；严格遵守禁火制度，生产区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌，机动车进入禁火区排气筒必须戴防火罩。

④定期检修设备、管道、阀门等，防止跑冒滴漏。

⑤定时对操作人员进行培训和安全教育，操作人员应持证上岗。

企业严格按照报告书中的防范措施进行设计、管理，可使事故破坏性降到最小，在受控范围内。

## 6环境保护措施可行性

（1）废气

①有组织废气

喷漆、烘干废气：本项目表面处理车间内设喷漆室1座，喷漆及烘干均在喷漆房内进行，喷漆、烘干过程中产生有机废气，根据项目使用的油漆和稀释剂的成分，产生的废气成分主要为漆雾（仅喷漆工序产生）、二甲苯和非甲烷总烃。废气统一经“填料塔洗涤+光催化氧化（1套）”净化系统处理后由15m排气筒外排。经处理后非甲烷总烃、二甲苯均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业的标准限值要求；漆雾粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘二级标准限值要求。

②无组织废气

焊接烟尘：经移动式烟尘净化器进行处理，大部分车间沉降，处理后烟尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

打磨粉尘：部件在进行喷底漆前为防止金属表面不平整、有锈，局部需进行打磨，采用手工打磨工艺，产生的粉尘采取侧吸收集后，通过布袋除尘器处理后引至车间外排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

食堂油烟：本项目设食堂一座，供60人就餐，设置2个基准灶头，每日提供一餐，年工作日280天。炉灶以天然气为燃料，食物在烹饪加工过程中有油烟产生，经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值，能够实现达标排放。

综上所述，项目废气均采取合理的处置方式，对周边大气环境影响较小。

（2）废水

填料塔内的漆雾净化水循环使用，不外排，只需定期清理，清理将循环水排入沉淀池，通过加入漆雾絮凝剂，对漆渣进行清理；废水排入无极城北工业区综合污水处理厂；生活污水主要为职工盥洗废水和食堂含油废水，食堂含油废水经隔油池处理后，混合其余生活污水经化粪池处理，外排废水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求和无极县城北工业区综合污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入无极县城北工业区综合污水处理厂进一步处理。

本项目污水排放量较小，采取上述措施后，本项目运营期产生的废水可达标排放，不会对区域地表水体产生明显不利影响。

（3）噪声

项目噪声源主要为切割机、剪板机、电焊机、折弯机、钻床、车床等生产设备和风机、泵类、空压机等，其声压级在60~100dB(A)之间；项目采取基础减振、厂房隔声和风机加装消声器、隔声罩等措施控制噪声，采取以上措施后，再经距离衰减，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声防治措施可行。

（4）固体废物

本项目运营期产生的固体废物可分为一般工业固体废物（如金属下脚料、废焊渣、除尘灰及员工产生的生活垃圾）和危险固体废物（如废油漆桶、废稀释剂桶、漆渣及机加工过程中产生的废机油等）。金属下脚料、废焊渣、除尘灰属于可回收物，收集后外售；员工的生活垃圾收集后交由当地环卫部门集中处置。危险固体废物则应严格按照国家对危险废物处理的有关规定及河北省固体废物管理中心的有关规定执行。

项目固废均得到合理处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。

## 7项目可行性结论

饲料机械制造项目符合国家、河北省、石家庄市及无极县相关法规、政策及行业规划、符合当地土地利用总体规划；项目能够满足总量控制和清洁生产的要求，各项环保措施技术、经济可行，项目建设对环境空气、地表水、地下水、声环境的影响较小。只要在建设和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实环评中提出的各项污染防治措施，可以将项目的不利影响降到最低，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一起来，实现经济、社会和环境的可持续发展。因此，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。