石家庄东郎枣酒酿造有限公司

年产50吨东郎枣酒项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：石家庄东郎枣酒酿造有限公司

环评单位：北京尚世环境科技有限公司

环评证书：国环评证乙字1213号

二○一七年十一月

目录

1.概述	1

2总论	3

2.1编制依据	3

2.2评价目的	5

2.3评价原则	6

2.4环境影响因素识别和评价因子	6

2.5评价等级及评价范围	7

2.6评价内容及评价重点	11

2.7环境保护目标	11

2.8评价标准	12

2.9产业政策分析及环境管理要求	14

3工程分析	17

3.1工程概况	17

3.2主要原材料消耗及物化性质	19

3.3主要生产设备	20

3.4生产工艺流程及排污节点	20

3.5物料平衡	24

3.5给排水	25

3.6公用工程	26

3.7项目生产主要污染物及治理措施	27

3.8污染物总量控制分析	34

4环境现状调查与评价	35

4.1自然环境现状调查与评价	35

4.2环境功能区划	38

4.3环境质量现状监测与评价	39

5环境影响预测与评价	46

5.1施工期环境影响分析	46

5.2营运期环境影响分析	50

6污染防治措施可行性分析	70

6.1废气防治措施可行性分析	70

6.2废水防治措施可行性分析	70

6.3噪声污染防治措施可行性论证	71

6.4固废污染防治措施可行性论证	71

6.5厂址选择可行性分析	71

7环境影响经济损益分析	73

7.1经济效益分析	73

7.2社会效益分析	73

7.3环境经济指标分析	74

8环境管理与监测计划	75

8.1环境保护管理	75

8.2环境监测计划	77

8.3污染源监控措施	77

8.4环境保护竣工验收内容	78

9结论与建议	79

9.1结论	79

9.2建议	81

附图

- 项目地理位置示意图

- 项目周边关系、监测点位及评价范围图

- 项目厂区平面布置图

附件

- 年产50吨东郎枣酒项目环境影响报告书技术审查会意见及专家签字名单

- 石家庄东郎枣酒酿造有限公司营业执照（副本）

- 无极县国土资源局、无极县农业畜牧局、无极县南流乡人民政府，同意使用设施农用地的意见；

- 石家庄市人民政府第六批市级非物质文化遗产名录无极东郎枣酒酿造技艺；

- 石家庄双鸽食品有限责任公司扩繁场环境质量现状检测报告；

6、石家庄东郎枣酒酿造有限公司年产50吨枣酒环境质量现状监测项目

7、环境影响评价委托书

# 1.概述

无极东郎红枣酒、俗称枣木红，产于无极县南流乡小东郎村，选用新疆大枣、河沧州金丝小枣、麦曲、黄米醇子为原料，经延续几百年来传统工艺古法地窖发酵酿制而成，酿造的枣酒枣香浓郁、幽雅细腻、风味独特，在无数醇醪佳酿的繁多种类中可谓是独树一帜，素有“一滴枣木杠，十年留余香”之说。无极东郎枣酒一直以来是无极县及周边地区普遍喜爱的佳酒，是该地区办喜事、逢年过节的必备美酒，“多喝不上头、开脾健胃、入口醇香、天然时尚”是东郎枣酒的最好评价。

石家庄东郎枣酒酿造有限公司法人刘明欣，是无极县东郎枣酒酿造技艺的传承人，刘明欣祖传的酿造工艺已传承一百多年，其祖父、父亲均为无极县及周边市、县出名酿酒“把师”。刘明欣自小就帮助家里酿酒，学习酿酒技术，后又在传统工艺基础上，不断的改良创新，使东郎枣酒广泛得到了消费者的认可和好评。2015年无极东郎枣酒入选石家庄市人民政府第六批市级非物质文化遗产名录。同年，刘明欣东郎枣酒被河北省质量监督局评定为“质量稳定达标”单位，并被无极县文广新局授予非遗保护项目东郎枣酒传习所。

1、项目概况

为了将无极县东郎枣酒酿造工艺弘扬光大，石家庄东郎枣酒酿造有限公司拟投资30万元建设年产50吨东郎枣酒项目，项目位于无极县南流乡小东郎村村南446m，项目拟建酒庄面积1315.5m2，建设生产车间、蒸馏间、贮酒间、原料库、成品库、办公室、化验室等，建成年产50吨东郎枣酒生产线一条，生产主要设备包括粉碎设备、发酵池、蒸馏釜、贮酒罐、灌装生产线等。

2、评价由来

本项目为红枣酿造果酒项目，不属于粮食发酵类白酒，不属于国家发展改革委第21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 版）》（冀政办发[2015]7 号）中限制类和淘汰类，属于允许类项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2）、中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）以及环境保护部

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9），该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书，报无极县环境保护局审批。

3、评价关注的主要问题

本项目为红枣酿造果酒项目，结合工程特点及周边环境特点，关注的主要问题为：

（1）根据本工程及环境特点，重点关注施工期的噪声、地表水、施工期扬尘及施工期固废的影响。

（2）运营期重点关注项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固废对周边敏感点的影响，采取的处理方式及排放途径。

（3）根据以上关注问题，提出切实有效的施工期及运营期环境保护对策措施。

4、评价工作概述

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2）、中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）以及环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年），2017年9月石家庄东郎枣酒酿造有限公司委托北京尚世环境科技有限公司进行该项目的环境影响报告书编制工作。我单位接受委托后，组织项目参评人员到工程现场进行了踏勘，同时对拟建工程所在区域环境概况以及该建设项目工程内容进行全面调查，积极收集有关信息、资料，在进行初步的环境现状调查及工程分析基础上，经过进一步的环境现状监测、环境影响预测及资料汇总分析等，按照《建设项目环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目环境影响报告书。

2017年11月9日，无极县环境保护局主持召开了年产50吨东郎枣酒项目环境影响报告书技术评审会，会后评价单位根据专家意见对报告书进行了认真修改，

完成了《年产50吨东郎枣酒项目环境影响报告书》（报批版），上报审批。

5、主要评价结论

石家庄东郎枣酒酿造有限公司年产50吨东郎枣酒项目符合国家有关产业政策，厂址选择可行，项目生产符合清洁生产的要求，并采取了完善的环保治理措施，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。

在报告书编制工作过程中，得到了无极县环境保护局、监测单位及建设单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

# 2总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律和条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012年修订）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2008.8.29；

（9）河北省第十届人民代表大会常务委员会《河北省环境保护条例》，2005.3.25；

（10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发（2005）39号；

（11）《国家危险废物名录》中华人民共和国环境保护部令第39号，2016年8月1日起实施；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（13）《产业结构调整指导目录（修正）（2011年本）》（中华人民共和国发展与改革委员会2013年第21号令）；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（15）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知，国发〔2013〕37号；

（16）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》环发[2013]14号；

关于印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知，环发[2013]104号；

（17）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（20）《河北省环境保护条例》河北省第十届人民代表大会常务委员会，2005.3.25；

（21）《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》河北省环境保护局、河北省发展与改革委员会文件（冀环管〔2005〕238号）；

（22）《关于贯彻<国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定>的实施意见》河北省人民政府冀政〔2006〕65号；

（23）《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》河北省环境保护局文件（冀环〔2007〕65号）；

（24）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)

（25）《河北省环境污染防治监督管理办法》(河北省人民政府令〔2008〕第2号)；

（26）《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》，冀环办发[2010]238 号；

（27）《关于进一步加强污染防治工作的意见》（冀环防[2012]224号）；

（28）《关于进一步加强环境保护工作的决定》，冀政[2012]24号；

（29）关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知，中共河北省委、河北省人民政府（2013年9月6日）；

（30）《河北省水污染防治工作方案》，中共河北省委、河北省人民政府（2016年2月19日）；

（31）《河北省大气污染防治条例》，河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过（2016年1月13日）；

（32）《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理新15条措施>的通知》冀建安〔2015〕11号；

（33）《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》，冀环评[2013]232号；

（34）《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》冀环办发〔2014〕165号；

（35）《河北省环境保护公众参与条例》2015.1.1；

（36）《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）；

（37）《石家庄市建设工地扬尘污染控制管理标准》(试行)；

（38）《石家庄市大气污染防治行动计划实施细则》；

（39）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（40）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）；

（41）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（42）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

（43）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）；

（44）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

### 2.1.2项目支持性文件

（45）《石家庄东郎枣酒酿造有限公司年产50吨东郎枣酒项目建议书》；

（46）无极县南流乡人民政府、无极县国土资源局、农林畜牧局同意项目使用设施农用地审批意见。

（47）环评委托书。

## 2.2评价目的

(1)通过调查项目周围的自然环境、社会经济和环境质量现状，为项目的建设提供现状材料；

(2)通过工程分析，查清项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放浓度、排放规律和治理情况，确定污染因子、环境影响要素，分析生产工艺的先进性，论证项目的清洁生产水平；

(3)通过环境质量现状监测，了解项目和周围环境质量状况，并预测、分析项目主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据项目排污情况和所在区域环境条件，提出主要污染物排放的总量控制建议指标；

(4)从技术、经济角度分析项目拟采取的环境保护措施的可行性和合理性，必要时提出相应的替代方案，使之对环境的影响降至最低；

(5)按照《环境影响评价公众参与暂行办法》对项目进行公众参与，分析厂址选择可行性，对项目进行环境经济损益分析，提出环境管理与监测计划；

(6)依据国家有关法律、环保法规和产业政策，对该项目的污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环境保护的角度对该项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位项目设计、环境管理部门决策、建设单位的环境管理提供科学依据。

## 2.3评价原则

(1)坚持环境影响评价工作为经济建设、为环境管理服务的原则，注重评价工作的科学性、实用性、针对性，为环境管理、决策提供科学依据；

(2)坚持“预防为主，防治结合”的原则，做好建设项目污染防治工作；

(3)以国家有关产业政策、环境保护法规为依据，严格执行“清洁生产、达标排放、以新带老、节能减排、污染物排放总量控制”的原则；

(4)以科学、客观、公正的原则，开展评价工作，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量；

(5)充分利用现有资料，满足项目需要的基础上开展环境影响评价工作。

## 2.4环境影响因素识别和评价因子

### 2.4.1环境影响因素识别

为正确分析该工程建设可能对自然环境、生态环境和社会环境产生的影响，结合工程生产工艺和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2-1。

表2-1      环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 环境空气 | 声环境 | 植被 | 景观 | 水土流失 | 工业发展 | 劳动就业 | 交通运输 |
| 施 工 期 | 地基处理 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |  | +1D | -1D |
|  | 基建施工 | -1D |  | -1D | -2D | -1D |  | -1D |  | +1D |  |
|  | 物料运输 |  |  | -2D | -1D |  |  |  |  | +1D | -1D |
| 运 营 期 | 废水 | -1C | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废 |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  | -1C |
|  | 项目运行 |  |  | -1C | -1C |  |  |  |  | +1D | -1C |

注：“+”为有利影响；“-”为不利影响；“1”为轻度影响；“2”为一般影响；“3”为严重影响； “C”为长期影响，“D”为短期影响。

由表2-1可知，拟建项目对环境的影响是多方面的，既存在短期局部、可恢复的影响，也存在长期、较大范围的影响。施工期主要表现在对自然环境和生态环境要素产生一定程度的负影响，其中对自然环境的影响主要表现在对环境空气、声环境的短期影响，对社会环境则表现为短期内正影响，施工期的影响是局部的、短期的，并随着施工期的结束而消失，但对生态环境的影响将持续一段时间。项目投入运营后对环境的影响是长期的，主要影响因素是生产过程中产生的废气、废水、固体废物以及生活污水、生活垃圾等污染物的排放，对周围近距离内环境空气、地下水环境和声环境存在一定负影响；在社会环境等诸多方面的影响是积极的，有利于当地经济的发展。

### 2.4.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合建设项目的工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子，包括污染源评价因子、环境现状评价因子和环境影响分析因子，评价因子见表2-2。

表2-2   项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、O3、CO |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 |
|  | 影响分析 | 颗粒物、SO2、NO2、臭气浓度 |
| 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群 |
|  | 污染源评价 | CODcr |
|  | 影响分析 | CODcr |
| 声环境 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 污染源评价 | LA（A） |
|  | 影响评价 | Leq（A） |
| 固体 废物 | 污染源评价 | 霉烂红枣和杂质、酒糟 |
|  | 影响分析 |  |

## 2.5评价等级及评价范围

### 2.5.1大气环境影响评价等级及范围

（1）工作分级确定方法

根据项目初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大地面浓度占标率和影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

（2）Pmax及D10%的计算

根据工程分析结果，选用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算主要污染物的下风向最大落地浓度Pmax的占标率及地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%。

依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率的计算公式：Pi＝Ci×100%/Coi。

式中：Pi——第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。

（3）主要污染物排放参数

经初步工程分析，项目营运期主要污染物为天然气燃烧废气。评价因子为：PM10、SO2、NOx。利用导则推荐的估算模式SCREEN3 计算Pmax及D10%，相关参数取值见表2-3，相关污染源最大预测及计算结果见表2-4。

表2-3    本项目有组织废气污染源参数一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 烟囱高度 （m） | 烟囱出口内径（m） | 排放量 （m3/h） | 烟气温度 （k） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气锅炉 | 颗粒物 | 0.08 | 8 | 0.2 | 277 | 350 |
| 2 |  | SO2 | 0.020 |  |  |  |  |
| 3 |  | NOX | 0.094 |  |  |  |  |

表2-4   大气评价等级估算结果

| 项目 | 污染源 | 评价因子 | 各污染物最大浓度点（出现下风向距离m） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 天然气 锅炉 | 颗粒物 | 50 | 0.001245 | 0.28 |
|  |  | SO2 |  | 0.003113 | 0.62 |
|  |  | NOX |  | 0.01463 | 7.32 |

综合以上分析，计算得到的Pmax 均小于10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）对评价工作等级的确定原则，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（4）评价范围

根据项目的评价等级，确定大气评价范围为以场区为中心，半径2.5km，总面积19.63km2的圆形区域。

### 2.5.2地表水环境影响评价等级及评价范围

本项目运营期无生产废水排放，少量生活污水排入防渗旱厕。因此，本项目地表水水环境影响较小，仅做废水零排放分析。

### 2.5.3地下水环境影响评价等级及评价范围

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

（1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N105酒精饮料及酒类制造”，属于Ⅲ类建设项目。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-5。

表2-5     地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2-6     评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价区域为地下水环境较敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的等级划分依据：本项目地下水环境评价工作等级为三级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围采用公式计算法确定。

（a）计算公式

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne –有效孔隙度，无量纲。

（b）相关参数确定

①变化系数α  α≥1，一般取2。

②渗透系数K：根据《水文地质参数经验值表》，评价区第一、二含水层岩性主要以粗砂、中砂为主，含水层渗透系数取25m/d。

③水力坡度I：通过区域水文地质资料分析，项目周围潜水地下水流向为自西北向东南，潜水含水层水力坡度约为0.7‰。

④质点迁移天数T  取值5000d。

⑤有效孔隙度ne：有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。依据前人研究成果，对于均值各向同性的潜水含水层，有效孔隙度数值上等于给水度（Jacob Bear,1983）。按《松散岩石给水度参考值》的经验值，给出项目场地潜水含水层中粗砂的平均有效孔隙度n=0.26。

在以上相关参数确定情况下，下游迁移距离L=673m。

根据项目区水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，同时考虑拟建项目对地下水环境影响范围及影响程度，故确定评价范围为以地下水流向（西北向东南）为轴线，自厂区边界向上游延伸0.5km，下游延伸约2km，两侧分别延伸0.5km，评价区总面积约2.5km2。

### 2.5.4声环境评价等级及评价范围

(1)声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本项目所在声环境功能区为（GB3096-2008）规定的2类功能区，且项目建设前后噪声级的增加量小于3 dB(A)，受影响人口变化情况不明显，因此确定声环境影响评价工作等级为二级，详见表2-7。

表2-7      声环境评价工作等级确定

| 因素 | 功能区 | 建设前后噪声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 2类 | ＜3dB（A） | 不明显 | 二级 |

(2)评价范围

厂界外1m内。

## 2.6评价内容及评价重点

本次环评的评价内容和评价重点列于表2-8。

表2-8    评价内容及重点

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 评价重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 评价由来，关注的主要问题、评价工作概述、评价结论 |  |
| 2 | 总论 | 评价因子、等级、范围、保护目标、标准 |  |
| 3 | 工程分析 | 工艺流程及排污节点、污染源强及防治措施、 清洁生产分析及总量控制 | √ |
| 4 | 环境现状调查与评价 | 自然环境、区域环境功能概况、环境空气质量现状监测与评价、地下水质量现状监测与评价、噪声质量现状监测与评价 |  |
| 5 | 环境影响预测与评价 | 大气环境、水环境、噪声、固体废弃物、生态 | √ |
| 6 | 污染防治措施可行性论证 | 废气、废水、噪声防治措施的可行性和固体废物的处理处置措施可行性、选址和平面布置合理性分析 | √ |
| 7 | 环境经济损益 分析 | 分析社会效益、经济效益和环境效益 |  |
| 8 | 环境管理与监测计划 | 提出环境管理和环境监测计划建议，列出环保设施验收一览表 |  |
| 9 | 结论与建议 | 给出工程可行性结论 |  |

## 2.7环境保护目标

根据调查，在评价范围内无自然保护区、水源地保护区、重要文物、珍稀野生动植物等环境敏感保护对象。具体环境保护目标和保护级别见表2-8。

环境保护目标为：区域大气环境及地下水。保护级别为评价区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；区域地下水质量符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

表2-9       保护目标及保护级别

| 敏感点 | 相对厂址方位 | 距离 | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大中郎村 | 西北 | 2070m | 居民 | 符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| 小东郎村 | 北 | 446m | 居民 |  |
| 呈现村 | 北 | 1920m | 居民 |  |
| 西宋村 | 东北 | 1310m | 居民 |  |
| 东宋村 | 东北 | 1930m | 居民 |  |
| 贾村 | 东南 | 1890m | 居民 |  |
| 固现村 | 南 | 1055m | 居民 |  |
| 南流村 | 南 | 1005m | 居民 |  |
| 厂址区域 | — |  | 地下水 | 符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |

## 2.8评价标准

### 2.8.1环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。具体限值详见表2-10。

表2-10    环境质量标准

| 类别 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10（μg/m3） | 年平均 | 70 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | SO2（μg/m3） | 年平均 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
|  | NO2（μg/m3） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | O3（μg/m3） | 最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | CO（mg/m3） | 24小平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 地下水 环境 | pH | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度（mg/L） | ≤450 |  |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |  |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 |  |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | ≤20 |  |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | ≤0.02 |  |
|  | 氨氮（mg/L） | ≤0.2 |  |
|  | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |  |
|  | 氯化物（mg/L） | ≤250 |  |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 |  |
|  | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |  |
|  | 铁（mg/L） | ≤0.3 |  |
|  | 锰（mg/L） | ≤0.1 |  |
|  | 汞（mg/L） | ≤0.001 |  |
|  | 砷（mg/L） | ≤0.05 |  |
|  | 镉（mg/L） | ≤0.01 |  |
|  | 氟（mg/L） | ≤1.00 |  |
|  | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 |  |
|  | 铅（mg/L） | ≤0.05 |  |
|  | 总大肠杆菌（个/L） | ≤3.0 |  |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 昼间 | ≤60dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  |  | 夜间 | ≤50dB（A） |  |

### 2.8.2污染物排放标准

（1）废气：

①恶臭气体：项目产生的执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中二级标准和无组织排放标准要求；

②项目燃气锅炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限值标准；

（2）噪声：施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（3）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单要求。

具体限值详见表2-11。

表2-11    污染物排放标准限值

| 类别 | 评价因子 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 排放 | 臭气浓度 | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新扩改建标准和表2标准 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2 | 50 mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准 |
|  |  | NOx | 150mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 20 mg/m3 |  |
| 厂界噪声 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

## 2.9产业政策分析及环境管理要求

### 2.9.1产业政策

本项目属于红枣发酵性果酒，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）属于C-1519其他酒制造行业，不属于C1512白酒制造行业（以高粱等粮谷为主要原料发酵类白酒），不属于国家发展改革委第21 号令《产业结构调整指导目录（2013 年本）（修正）》中限制类白酒生产线和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。

本项目符合《酿酒工业环境保护行业政策、技术政策和污染防治对策》相关行业要求。

根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》（2015年修订版）中的规定，本项目不属于限制类和禁止类项目，属于允许建设项目，因此符合河北省政策要求。

项目不属于《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019年）的通知》鼓励类和禁限类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。

将国家相关产业政策要求与拟建项目内容相对比与分析，结果见表2-12。

表2-12  产业政策与拟建项目内容对比分析一览表

| 产业政策 | 拟建项目 |
| --- | --- |
| 名 称 | 相关要求 | 对应内容 | 结论 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，国家发展和改革委员会2013年第21号令 | 限制类：白酒生产线 白酒制造行业（以高粱等粮谷为主要原料发酵类白酒） | 年产50吨东郎枣酒，属于其他类酒制造行业 | 符合 要求 |
| 《酿酒工业环境保护行业政策、技术政策和污染防治对策》 | 坚持优质、低度、多品种、低消耗，坚持粮食酒向水果酒转化、蒸馏酒向发酵酒转化、高度酒向低度酒转化，普通酒向优质酒转化的方针 | 拟建项目以大枣为原料生产果酒 | 符合 要求 |
| 《河北省人民政府关于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见（试行）》冀政[2009]89号 | 石家庄市建成区及周边地区和井陉、行唐、灵寿、赞皇、平山、元氏、鹿泉等山区县（市）禁止新建高耗能、高污染的建设项目； | 拟建项目不属于高耗能、高污染的建设项目 | 符合 要求 |
| 《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见的通知》 | 轻工行业：皮革鞣制加工。禁止新建和扩建。 毛皮鞣制加工。禁止新建和扩建。 纸浆制造。禁止新建和扩建。 烟草制造业。禁止新建和扩建。 机制纸及纸板制造。限制新建和扩建。 家具制造业。禁止新建和扩建(水性漆工艺、红木家具除外)。 | 无 | 符合 要求 |

### 2.9.2环境管理要求

根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析本项目情况如下：

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：

（1）生态保护红线：是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目所在区域无自然保护区、水源地保护区、重要文物、珍稀野生动植物等环境敏感保护对象，评价范围内无生态红线控制区域。

本项目属于新建项目，项目选址已取得无极县国土资源局农业设施用地备案证，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线：是国家和地方设置的大气质量目标，也是改善环境质量的基准线。……项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目对工程产生的主要废气、废水等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物经治理达标排放后，经预测主要污染物颗粒物、SO2、NOx占标率非常低，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；项目无生产废水无生产废水排放。工程按照重点防渗、一般防渗和简单防渗区分别进行了防渗处理，不会对区域地下水环境质量目标造成影响。

（3）资源利用上线：本项目属于农副产品加工类企业，营运期水耗和能耗参照白酒类清洁生产指标，均达到国内先进水平，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单：本项目不属于管控措施中的禁止类项目，不属于负面清单范围，区域内同类型生产企业至今没有发生过生态破坏严重、环境违法违规现象等情况。

综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。

# 3工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：年产50吨东郎枣酒项目；

（2）建设单位：石家庄东郎枣酒酿造有限公司；

（3）建设地点：项目厂址位于无极县南流乡小东郎村村南446m，厂址中心坐标为北纬38°14'36.07"，东经115°5'32.82"。项目的厂区南临乡村道路，其余三面全部为农田。项目地理位置图见附图1；

（4）建设性质：新建；

（5）总占地面积和建筑面积：项目占地2580m2(3.97亩)，建筑面积1315.5m2。

（6）项目投资：总投资30万元，其中环保投资6万元，占总投资的20%。

（7）生产规模：年产50吨东郎枣酒；

（8）劳动定员：项目劳动定员为10人，年生产180天（6个月，每年10月至3月）,实行一班制，每班工作8小时；

（9）产品类型:项目产品类型按照酒精度数可分为三种:38度、42度、52度。产品指标：外观，清亮透明、无悬浮物及沉淀池；香气：枣香浓郁、酒香怡人。滋味与风格：酒性温和、口味醇和绵长、酒体醇厚丰满。

表3-1            项目产品方案一览表

| 产品名称 | 规格 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 38度东郎枣酒 | 瓶装、坛装、散装 | 20t |
| 43度东郎枣酒 | 瓶装、坛装、散装 | 20t |
| 52度东郎枣酒 | 瓶装、坛装、散装 | 10t |

表3-2         项目枣酒产品质量标准

| 项目 | 要求 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 | ―― |
| 香气 | 具有本品特有的香气 | ―― |
| 口味 | 具有醇甜、柔和、爽净的口味 | ―― |
| 酒精度 | 41～60（高度） | ％ |
|  | 18～40（低度） |  |
| 总酸（以乙酸计） | 0.30（高度） | g/L |
|  | 0.20（低度） |  |
| 总酯（以乙酸乙酯计） | 0.60（高度） | g/L |
|  | 0.35（低度） |  |
| 甲醇 | 0.30 | g/L |

项目基本情况详见表3-3

表 3-3     项目基本情况一览表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 年产50吨东郎枣酒项目 |
| 建设单位 | 石家庄东郎枣酒酿造有限公司 |
| 建设地点 | 无极县南流乡小东郎村村南446m |
| 中心坐标 | 东经114°26′25.78″，北纬37°40′24.09″ |
| 建设性质 | 新建 |
| 法人代表 | 刘明欣 |
| 总 投 资 | 项目总投资为30万元 |
| 环保投资 | 6万元 |
| 占地面积 | 2580m2 |
| 生产规模 | 年产50吨东郎枣酒 |
| 劳动定员 | 职工10人 |
| 工作制度 | 180日/年，一班，每班8小时，工作日期为每年10月中旬—3月中旬 |
| 实施进度 | 建设期8个月，从2018年2月至2018年10月 |

### 3.1.2项目建设内容

项目拟建厂区总建筑面积1315.5m2，建设生产车间（包括制曲、发酵、蒸馏间、调酒、原料破碎等工艺）、灌装车间、化验室、办公室、原料库、成品库、警卫室、配电室和锅炉房等建筑物,详细情况见表3-4。

表3-4            项目建筑内容一览表

| 序号 | 工程名称 | 结构类型 | 规格（m2） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 水泥框架 | 559 | 1 |  |
| 2 | 灌装车间 | 水泥框架 | 144 | 1 |  |
| 3 | 化验室（留样） | 水泥框架 | 68.5 | 1 |  |
| 4 | 办公室 | 水泥框架 | 144 | 1 |  |
| 5 | 原料库 | 水泥框架 | 144 | 1 |  |
| 6 | 成品库 | 水泥框架 | 144 | 1 | 地上、下两层 |
| 7 | 警卫室 | 砖混 | 14 | 1 |  |
| 8 | 配电室 | 水泥框架 | 68.25 | 1 |  |
| 9 | 锅炉房 | 砖混 | 30 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 1315.5 |  |  |

本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，具体情况见表3-5。

表3-5　　项目主要工程组成表

| 类别 | 装置 | 组成及主要设备 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 水处理、原材料处理、发酵、烧酒、均质 |
|  | 灌装车间 | 过滤、灌装、包装 |
| 储运工程 | 原料库、成品库 | 原料仓库、一个成品库（地下为酒窖、地上为灌装成品） |
| 公用工程及辅助设施 | 供电 | 在厂内设置配电室一座，内设变压器一台 |
|  | 供水 | 厂区内设280m井深机井一座，配套纯水制备系统，纯水机制备工艺为反渗透工艺。 |
|  | 供蒸汽 | 由厂区自备0.3t/h天然气锅炉解决，天然气采用液化天然气储罐 |
| 环保工程 | 废气 | 酒糟暂存池加盖设施、车间生产设备密封、加强通风 |
|  | 固废 | 厂区北侧设酒糟暂存池 |

### 3.1.3厂区平面布置

项目厂区大门位于厂区南侧，一进入大门为办公区和成品库，往北进入生产区，生产车间位于最北端，原料库和灌装车间分别设置在生产区东、西两侧。厂区道路分二级，主要道路宽12m，次要道路宽10m，主次道路相交成环路，能满足消防要求。整个厂区功能分区明确、物流运输合理，给人以井然有序的印象。厂区平面布置示意图见附图3。

## 3.2主要原材料消耗及物化性质

无极东郎红枣酒、俗称枣木红，产于无极县南流乡小东郎村，选用新疆大枣、河沧州金丝小枣、麦曲、黄米醇子为原料，项目大枣从附近主产地收购，采用汽运方式。工程生产主要原材料消耗情况见表3-6，天然气成分见表3-7。

表3-6    主要原材料消耗统计

| 序号 | 名称 | 年耗量（t/a） | 备注 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 去核鲜红枣 | 200 | 含水率50%左右 | 新疆、河北 |
|  | 甜草根糠 | 100 | - | 当地 |
|  | 黄米酵子(黄米) | 1.6 | - |  |
|  | 麦曲(小麦) | 1.0 | 自制 | －－ |
|  | 水 | 1548 | - | 自备井 |
| 能源 | 天然气 | 3.6万方 | LNG | 当地 |

表3-7    天然气主要组分一览表               单位：mol，%

| 组分名称 | N2 | C1 | C2 | C3 | 其他 | 热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分比例 | 0.990 | 95.615 | 1.63 | 0.39 | 1.374 | 36.27 MJ/Nm3 |
| 注：总硫含量S≤200mg/m3。 |

## 3.3主要生产设备

项目引用生产设备均为国内外先进生产设备，项目生产设备主要分为原料处理系统、调配系统、灌装系统系统，共采用见表3-8。

表3-8    工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 小型 | 1台 |
| 2 | 搅拌机 | 小型 | 1台 |
| 3 | 发酵池 | 3m×1.8m×2.2m | 8个 |
| 4 | 冷却器 |  | 2台 |
| 5 | 蒸汽锅 | Ф2.2×0.8m | 1台 |
| 6 | 酒坛 | 500公斤/个 | 100 |
| 7 | 成品均化罐 | 4m3 | 7个 |
| 8 | 过滤机 | 250型 | 1台 |
| 9 | 全自动灌装机 | 12头 | 1台 |
| 10 | 冲瓶机 |  | 1台 |
| 11 | 封盖机 | Q32-24 | 1台 |
| 12 | 天然气锅炉 | 0.3t/h | 1台 |

## 3.4生产工艺流程及排污节点

### 3.4.1生产工艺流程

本项目延续几百年来传统工艺古法地窖发酵工艺，选用新疆大枣、河北沧州金丝小枣、麦曲、黄米醇子为原料，经酿制而成，酿造的枣酒枣香浓郁、幽雅细腻、风味独特，在无数醇醪佳酿的繁多种类中可谓是独树一帜，素有“一滴枣木杠，十年留余香”之说。

(1)纯水制备

项目生产采用纯水，纯水机处理能力5m3/h，系统出水率70-80%，其生产工艺为：首先通过自备水井水泵打入反渗透净化装置处理，去除水中钙镁等离子，经过臭氧发生器消毒处理，采取以上工艺后得到项目使用的纯水。

本工序排放主要污染物为纯净水制备反渗透工序排放浓水。

(2)枣酒生产工艺

制曲：酒曲是我国酿酒技术的重大发明，是多种微生物的复合酶制剂。项目采用传统制曲工艺，在夏天三伏天踩曲，将小麦混合水在木制模子里踩成一层一层摞起来，盖上塑料布发酵21天成曲， 然后存放在干燥通风处晾干,储存三月后可用于生产。

酵子：用黄米蒸成米饭，然后放入缸内，控制温度在20度左右，再投入麦曲发酵后使用。

配料：项目外购优质去核鲜红枣，利用粉碎机将鲜红枣打碎成枣泥，投入密闭搅拌机，加入甜草根糠混合搅拌均匀，再进一步添加黄米酵子和麦曲，重新搅拌均匀，使混合后的配料搅拌为为泥状，所有配料要做到“稳、准、细、净”，根据原料性质、气候条件进行必要的调节，保证发酵的稳定。由于项目原料为去核鲜枣,含水率60%-70%以上，因此原料破碎和搅拌过程均不会有粉尘产生。

入地窖发酵：搅拌均匀后的配料由移动传送带送入地窖式发酵池，发酵池底部设置不锈钢发酵床（可用天车起吊）,所有醅子配料填入发酵床内,每窖池发酵质量2500kg，窖池首先要进行封池，封池时先用鲜谷糠在池边撒匀，窖顶铺盖塑料薄膜， 项目采用批次发酵方式，约5日装填料地窖一次，每次发酵发酵时间10-12天。

发酵目的也是要求将原料中的淀粉在糖化酶的作用下生成可发酵性的糖，再由酒化酶将糖生成酒精；与此同时，也有其他微生物酶作用，将原料中其他物质发酵，生成一定量的香味物质。整个发酵过程与糖化过程是同时进行的。

发酵管理主要是控制发酵醅温度变化，并符合“前缓、中挺、后缓落”的规律。所谓“前缓”，就是要根据不同季节的气温变化，掌握好入池温度，使醅子发酵升温缓慢，防止生酸过多。“中挺”是指酒醅发酵达到“顶火温度”后，能保持一定时间，一般要求能“挺”三天左右，这样可以使醅子发酵完全。“后缓落”，是指发酵后期酒醅温度缓慢下落，每天醅温下降在0.5度以下为宜。酒醅发酵10-12天即可，至出池蒸酒时，醅温可达到23～24℃。

酵母菌酒精发酵的反应式是:

C6H12O6→ C2H5OH + H2O+ CO2

蒸酒：发酵成熟后物料俗称香醅，它含有极复杂的成分，通过蒸汽将香醅中酒精、水、高级醇、酸类等有效成分蒸发为蒸汽，再经冷却即可得到枣酒。

项目采用蒸锅蒸馏，利用车间内天车将发酵床吊起，将香醅倒入蒸锅内，通过蒸汽把酒精、芳香物质、醇甜物质等提取出来，同时利用“掐头去尾”的方法保证枣酒品质，由于头酒中甲醇、高级醇、低级脂肪酸酯和醛类含量偏高，从而导致酒头暴辣味冲。尾酒回甜，因酒尾中杂醇油含量过高，但邪杂味大。 “掐头去尾”的量一般为一锅酒的1%-2%，可单独贮存，下一次重复复蒸。

均质：将酿酒生产出的原料枣酒通过管道储存在均质酒罐中，原浆白酒在酒罐中均质调酒成相应度数的产品。

过滤包装：成品罐内均质后的产品经过滤机过滤后少量残质后得到产品。项目产品类型共有散装、坛装和瓶装三种类型，散装和坛装直接由过滤后的枣酒灌入，包装储存。

瓶装枣酒采用全自动灌装生产线，经自动洗瓶机洗瓶、灌装机、封盖机等工序后，瓶装枣酒包装入库。

其它:厂区卫生环境参照执行《白酒企业良好生产规范》(GB/T23544-2009),根据洁净程度要求,对厂区生产环境和公共场所实行分级卫生管理。厂房及车间应按照工艺流程需要及卫生质量要求有序地配置。

车间必须安装有效的通风设备，其空气流向应从清洁区域流向非清洁区域，采用机械通风时，换气量应大于3次/小时。通风口必须安装易于清洗、更换的耐腐蚀防护罩，进气口必须距地面2米以上，并远离污染源和排气口。

由于项目主要原料为去核鲜枣,含水率60%-70%以上，破碎和搅拌过程均不会有粉尘产生。枣酒生产工艺排放主要污染物为：天然气锅炉排放的烟气，发酵臭气，蒸馏锅底废水，灌装冲瓶废水，腐烂霉变的红枣，酒糟和酒渣。

项目枣酒生产工艺流程及排污节点图见图3-1。

G1

图3-1   枣酒生产工艺流程图及排污节点

### 3.4.2生产工艺流程排污节点

项目生产工艺流程排污节点见表3-9。

表3-9　    项目生产工艺排污节点表

| 类别 | 序号 | 产生源 | 排放规律 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 纯水机反渗透浓水 | 连续 | 盐类 | 绿化降尘、添加到酒糟 外运作饲料 |
|  | W2 | 锅底废水 | 间断 | COD、BOD5 | 发酵工艺回用 |
|  | W3 | 冲瓶水 | 间断 | SS | 车间地面擦洗 |
|  | W4 | 生活污水 | 间断 | COD、NH3-N | 防渗旱厕 |
| 废气 | G1 | 天然气锅炉 | 间断 | 烟尘、SO2、NOX | 8米高排气筒排放 |
|  | G2 | 发酵臭气 | 间断 | 臭气浓度 | 生产设备密闭、车间加强通风 |
|  | G3 | 酒糟临时储存废气 | 间断 | 臭气浓度 | 酒糟暂存池加盖密闭 |
| 噪声 | N1 | 原料破碎设备噪声 | 间断 | 等效A声级 |
|  | N2 | 搅拌设备噪声 | 间断 | 等效A声级 |
|  | N3 | 蒸锅设备噪声 | 间断 | 等效A声级 |
|  | N4 | 全自动灌装生产线 | 间断 | 等效A声级 |
| 固 废 | S1 | 腐烂、霉变新鲜枣 | 间断 | 有机物、粗纤维 | 外售给饲料厂加工使用 |
|  | S2 | 酒糟 | 间断 | 有机物 |  |
|  | S3 | 过滤酒渣 | 间断 | 有机物 |  |
|  | S4 | 生活垃圾 | 间断 | 生活垃圾 | 运送至垃圾填埋场 |

## 3.5物料平衡

拟建工程物料平衡见图3-2、表3-10。

图3-2   项目物料平衡图     单位：t/a

表3-10       生产工艺物料平衡表       (单位：t/a)

| 序号 | 投入 | 序号 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红枣 | 200 | 1 | 枣酒 | 50 |
| 2 | 甜草根糠 | 100 | 2 | 挥发水 | 198 |
| 3 | 麦曲 | 1.0 | 3 | 挥发乙醇 | 0.05 |
| 4 | 黄米酵子 | 1.6 | 4 | CO2气体 | 43 |
| 5 | 水蒸汽 | 432 | 5 | 酒糟 | 353.55 |
|  |  |  | 6 | 锅底水 | 90 |
| 合计 | 734.6 | 合计 | 734.6 |

## 3.5给排水

### 3.5.1给水

项目给水由厂区280m深供水机井供给。厂区内新建内部管网系统，供水为生产、生活、消防合并供水系统，供水管网为环状管网。

项目厂区给水系统分为：生活给水系统、生产给水系统和循环水给水系统。

项目总用水量12.6m3/d，其中新水用量4.6m3/d，循环水用量8m3/d。

生活水用量：参照河北省地方标准《生活用水定额》（DB13/T1161.3-2016），按照每人每天80L/d计算，生活新水用量0.8m3/d；

生产新水用量3.8 m3/d，包括纯水制备3.3m3/d好和循环冷却补充水0.5 m3/d。制备后的纯水2.8m3/d，分别用于冲瓶用水（0.4m3/d）和锅炉蒸汽补充水（2.4m3/d）。

### 3.5.2排水

全厂排水系统采用雨污分流制。

项目在生产区内设置1座20m3消防事故水池（兼初期雨水收集池，平时保持无水），用于收集生产区火灾时的消防废水，同时收集全厂初期雨水。

项目厂区废水产生量1.84m3/d，废水全部综合利用，无外排废水。锅底废水产生量0.5m3/d喷洒到发酵池内，作为热浆促进窖池发酵；冲瓶水0.2 m3/d回用于车间地面的擦洗；纯水机反渗透浓水0.5m3/d用于厂区绿化抑尘或雨雪天同酒糟一起作为饲料外售；员工生活污水0.64m3/d全部排入防渗旱厕。

项目厂区无废水排放。

### 3.5.3给排水平衡

项目给排水平衡见表3-11和图3-3。

表 3-11　　   项目给排水平衡表　　   单位：m3/d

| 用水工序 | 新鲜水量 | 重复水 | 循环水 | 损耗 | 其它 | 污水产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水制备 | 新鲜水 | 3.3 | - | - | - | - | 0.5 |
|  | 包括 蒸锅用水 | 2.4（纯水） | - | - | 1.1 | 酒糟及产品含水0.8 | 0.5 |
|  | 包括冲瓶水 | 0.4（纯水） | - | - | 0.2 | - | 0.2 |
| 职工生活 | 0.8 | - | - | 0.16 | - | 0.64 |
| 地面擦洗 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0 |
| 循环冷却 | 0.5 | - | 8 | 0.5 | - | 0 |
| 绿化洒水 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0 |
| 合 计 | 4.6 | 0.7 | 8 | 2.66 | 0.8 | 1.84 |

图3-3     项目给、排水平衡图  单位：m3/d

## 3.6公用工程

### 3.6.1供电

（1） 供电电源：本项目供电电源引自南流乡变电站，该变电站以35kV供电到厂变配电房，经变压器变压后以0.4kV电压送到厂区各用电点。

（2） 车间配电

由厂区变电所引出的动力线、照明线分别接生产车间开关室，并分别接线至动力配电箱及照明配电箱后引支线至各机台。动力电源380V，照明电源380V/200V，三相四线制供电系统。

车间动力干线采用VV1型塑料电力电缆，自配电室沿地沟或桥架或穿管埋敷设至动力配电箱或单机台控制箱。配电支线由动力配电箱穿管暗敷或沿线槽敷设至各用电设备，接线方式以放射式为主。

### 3.6.1供热

项目为了满足生产蒸汽需求（蒸汽总用汽量0.3t/h），厂区设置锅炉房，内有1台0.3t/h天然气蒸汽锅炉，供气压力1.0Mpa。燃气采用LNG液化天然气，厂区内设小型储罐，液化天然气储量约2t。

## 3.7项目生产主要污染物及治理措施

### 3.7.1废气

(1)锅炉废气

本项目采用自动节能沸腾蒸锅酿造,蒸汽供热设置 1台0.3t/h天然气锅炉，天然气燃烧产生天然气废气，其主要成分为少量 SO2 和 NOx，通过高8m 的排气筒排放，项目年工作 1440h，年燃天然气量为3.6万 m3/a，天然气的含硫量为200mg/m3（二类标准值）。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》及现行国家标准《天然气》（GB17820-2012）中 II 类气质指标（即总硫≤200mg/Nm3），天然气锅炉排污系数：废气量 136259.17m3/万 m3 原料，氮氧化物排放系数为 18.71kg/万 m3 原料，SO2排放系数为0.02S kg/万 m3 原料。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社 1999 年 4 月），天然气燃烧颗粒物产生系数为 160g/1000m3 天然气。

经计算则项目锅炉烟气量340.65m3/h，烟气中主要污染物为烟尘、SO2 和 NOx，锅炉烟气由 8m 高烟囱排放，烟尘排放浓度为 11.74mg/m3，排放速率0.004kg/h；SO2 排放浓度为 29.36mg/m3，排放速率为 0.010kg/h；氮氧化物排放浓度为 137.31mg/m3，排放速率为 0.047kg/h。

综上所述，本项目烟尘、SO2、氮氧化物排放总量分别为0.006t/a、0.014t/a、0.068t/a，烟尘、SO2、NOx 的排放浓度满足《锅炉大气污染物综合排放标准》 (GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值 20mg/m3、50mg/m3、150mg/m3 的要求，不会对周边大气环境造成明显影响。

(2)发酵车间异味

酿造车间酒基发酵过程中使用的原料为大枣，其主要成分为淀粉和碳水化合物。原项目发酵主要依靠酵母菌的作用，将淀粉糖化产生的可发酵性糖分转化为酒精和二氧化碳,主要在窖池、蒸酒产生的少量未凝结蒸汽，形成“发酵废气”，该部分废气为二氧化碳、水蒸气、酒精混合物和香味物质，有少量的逸散,形成酒厂异味，即酒香, 本项目为传统手工艺酿酒，异味逸漏量极少,不会造成感官上的不适。

本项目以车间无组织排放形式排放，采取机械通风加快扩散排至室外，类比同类白酒生产企业，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）20（无量纲）标准要求。

(3)酒糟堆放产生的异味及恶臭

酒糟是酒厂的副产品，正常情况下新鲜酒糟并不产生恶臭，只有在长期堆放不及时处理情况下，酒糟腐败才产生恶臭,造成恶臭污染。项目所在地为南流乡中小养殖户众多，项目酒糟作为优质的猪饲料，基本上日产日销，正常工况下不会堆存，不产生恶臭环境影响。

因天气延时清运时，项目在厂区北侧设置酒糟暂存池，同时加盖密闭储存， 减少酒糟堆存的大气环境影响。

### 3.7.2废水

参照《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)表2类酿造废水的污染负荷，并类比同类企业污染物产生情况，确定本项目各类废水主要污染物浓度，

项目工程排放废水主要来自以下几个方面，

1、锅底废水：排水量0.5m3/d，（又称底锅水）主要来源于蒸馏工艺过程，生产中底锅回馏的酒梢和蒸汽冷凝水，在馏酒、蒸煮过程中有一部分酒醅从甄网漏入底锅，形成锅底废水，该废水主要成份有:水、脂肪酸、氨基酸等有机营养物质，通过类比白酒类生产企业，锅底废水中主要污染物浓度分别为pH5.5，COD 9500mg/L，BOD5 5200mg/L，SS810mg/L、氨氮45mg/L。

本项目采用传统烧酒工艺，锅底废水产生量较小，建设单位将每批次锅底水添加到发酵池内，作为发酵池的“热浆”，促进香醅发酵快速进行。因此，项目锅底废水不外排。

2、洗瓶废水：定制的包装玻璃瓶灌装前需要先清洗，清洗废水排放量为 0.2m3/d，这部分废水主要污染物为SS，废水中污染浓度分别为：COD 30mg/L，BOD5 10mg/L、SS 150mg/L，项目将少量的冲洗水用于车间地面清洗，无废水排放。

3、纯水机反渗透浓水：废水产生量0.5m3/d，主要来源为纯水机反渗透排放的浓水由于项目采用地下深井水，水质良好，溶解性总固体浓度较小≤400mg/L，浓水含盐率较低。日常该部分废水可用于厂区绿化、泼洒抑尘，雨雪天排入酒糟暂存池，由附近养殖户作为饲料拉运。

4、生活污水：产生量0.64m3/d，主要污染物:COD、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为360mg/L、200mg/L、150mg/L、25mg/L，少量污水排入防渗旱厕。

表3-12       废水主要污染物产生情况一览表

| 项目 | 产生量 | 主要污染物产生浓度mg/L | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |  |
| 锅底水 | 0.5m3/d | 5.5 | 9500 | 4900 | 810 | 45 | 发酵池 |
| 洗瓶废水 | 0.2m3/d | 6～9 | 50 | 10 | 150 | - | 车间地面 插洗 |
| 纯水机反渗透浓水 | 0.5m3/d | 6～9 | 50 | － | 30 | － | 绿化抑尘或 排入酒糟暂存池 |
| 生活污水 | 0.64m3/d | 6～9 | 360 | 200 | 150 | 25 | 防渗旱厕 |
| 外排废水 | 0m3/d | 6～9 | - | - | - | - | 零排放 |

由表3-12可知，项目产生的废水共1.84 m3/d，主要为锅底水、冲瓶水、纯水机反渗透浓水和生活污水。本项目将锅底废水0.5m3/d喷洒到发酵池内，促进窖池发酵；冲瓶水0.2 m3/d用于车间地面的插洗；纯水机反渗透浓水0.5 m3/d用于厂区绿化抑尘或排入酒糟暂存池一起外售；生活污水0.64m3/d排入防渗旱厕。

综上所述，项目产生的废水全部得到合理利用，无外排废水。

### 3.7.3噪声

项目主要噪声源为各种泵机、电机、破碎机、灌装生产线、锅炉引风机等，设备噪声值在85-100dB(A)，采取建筑隔声、设备消声、合理布局、减振等措施降低其对周围声环境的影响。项目主要设备的噪声污染情况见表3-13。

表3-13　　  项目主要设备的噪声污染情况表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台或套） | 治理前（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎生产线 | 1 | 70-85 | 选用噪声低的设备， 设备基础进行隔振、减振处理 | 60-70 |
| 2 | 灌装生产线 | 1 | 70-85 |  | 60-70 |
| 3 | 泵机、电机 | 若干 | 70-85 |  | 55-65 |
| 4 | 锅炉引风机 | 1 | 80-95 | 选用低噪声风机，设备基础进行隔振、减振处理 | 65-75 |

经采取以上降噪措施后，生产设备降噪值10-20dB(A)以上，通过距离衰减和建筑隔声可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。

### 3.7.4固废

（1）项目固废产生情况及处置措施

该项目产生的固体废物主要有：分检出腐烂、霉变的红枣，产生量0.2t/a，外售给养殖户做饲料使用；发酵过程产生的酒糟，产生量为353.55t/a（含水率33%），全部外卖养殖户做饲料使用；过滤产生的酒杂质，产生量0.1t/a，与酒糟一起外售处理；

职工生活产生生活垃圾0.72t/a，由厂区清洁人员收集，环卫部门送至垃圾填埋场卫生填埋；项目固废综合利用及处置情况见表3-15

（2）酒糟产生情况及处置措施:

项目产生的酒糟主要含有丰富的粗蛋白（约高出玉米含量的2—3倍），粗脂肪和热能， 同时还含有多种微量元素、酵母菌等，赖氨酸、蛋氨酸等营养物质，是优质的畜禽饲料。

正常工况下，项目酒糟日产日销，不会堆存，不产生恶臭环境影响。因天气原因延时清运时，项目在厂区北侧设置酒糟暂存池27m3（6m×3m×1.5m，可堆存约5天的酒糟）,同时加盖密闭储存，避免雨淋造成地表径流污染，并减少酒糟堆存的异味影响。

表3-14     项目固废综合利用及处置情况

| 序号 | 项目 | 废物类别 | 项目产生量 | 综合利用及处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐烂、霉变的红枣 | 一般固废 | 0.20t/a | 外售用作饲料 |
| 2 | 发酵酒糟 | 一般固废 | 353.55t/a | 外售用作饲料 |
| 3 | 过滤酒渣 | 一般固废 | 0.1t/a |  |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.72t/a | 送附近生活垃圾转运站 |

综上所述，本项目生产过程中产生的固废经处理和处置后不会对环境造成二次污染，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的有关规定和要求，措施可行。

### 3.7.5防渗措施

项目建设时为了保护地下水，考虑了相应的防腐防渗措施，针对不同车间的污染特点，本环评按重点污染区、一般污染区和非污染区对项目采取的防腐防渗措施进行介绍，重点污染区包括生产车间和酒糟暂存池；一般污染区包括库房、运输道路、锅炉房和防渗旱厕；简单防渗区包括办公室等。

防渗措施有：

（1）重点防渗区：车间地基采用30cm三合土夯实，再在上层铺抗渗混凝土进行硬化，硬化厚度不小于15cm，地面再覆环氧树脂地坪防渗，地坪厚度不小于2mm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s；酒糟暂存池采用不小于30cm厚的三合土夯实，其上为P8抗渗钢筋混凝土层，厚度不小于25cm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s；

（2）一般防渗区：地基三合土夯实，采用10cm水泥硬化处理，防渗层渗透系数≤10-7厘米/秒。

（3）简单防渗区：一般地面硬化。

表 3-15   项目防渗分区及采取的防腐、防渗措施一览表

| 序号 | 污染分区 | 名称 | 占地面积 或容积 | 防渗及防腐措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 酒糟暂存池 | 27m3 | 地基采用不小于30cm厚的三合土压实，其上为P8抗渗钢筋混凝土层，厚度不小于25cm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s； |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 生产车间 | 703m2 | 地基采用30cm三合土夯实，抗渗混凝土进行硬化，厚度不小于15cm，地面再覆环氧树脂地坪防渗，地坪厚度不小于2mm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s |
| 5 | 一般防渗 区区 | 原料库 | 144m2 | 地基三合土夯实，15cm的水泥硬化处理 |
| 6 |  | 锅炉房 | 20m2 |  |
| 7 |  | 防渗旱厕 | 4m2 |  |
| 8 | 简单防渗区 | 办公室 | 144m2 | 一般地面硬化 |

### 3.7.6清洁生产

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程来说，清洁生产要求节约原材料和能源，在全部排放物和废物离开生产过程之前减降它们的数量；对产品来说，清洁生产旨在减少产品从原材料的提炼到产品的最终处置的整个生命周期过程中对人类和环境的不利影响。清洁生产是以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。

根据国家环境保护部颁发的《清洁生产审计指南》要求，对本项目的清洁生产分析，将从该项目的产品、工艺、清洁原料、设备选型、节水节能、过程控制、污染物产生和处置等方面进行分析。

（1）污水排放

冷却水为馏酒过程中作为酒蒸汽间接冷却用水，酒蒸汽通过水冷式冷凝器从气态转变成液态成为原酒。常规的生产过程是冷却水从冷凝器中带走一部分热能，就被当作废水随同甑锅底水排放，浪费了大量的水资源和能源，给企业的经济效益、社会效益、环境效益造成很大损失。

采用节水措施是将冷却水循环使用，多次循环，一水多用，节约水资源，降低生产成本，减少废水排放量。本项目枣酒冷凝水循环利用，不直接排放，可节约大量的水资源，大大降低污水排放量。

（2）指标评价

参照白酒行业清洁生产标准，《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）中有关指标，对本项目枣酒的清洁生产水平进行评价。

参照白酒行业的特点，技术要求将清洁生产指标分为五类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、产品指标、环境管理要求。考虑到工程实际情况，评价选取前四项指标进行评价。

表3-16           清洁生产指标

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |
| 设备完好率 | 100 | 》98 | 》96 | 98 | 一级 |
| 二、资源能源利用指标 |
| 1.原材料的选择 |  |  |  |  |  |
| 2.电耗 (kwh/kl) | 清香型 | 35 | 40 | 60 | 55 | 二级 |
|  | 浓（酱）香型 | 50 | 60 | 80 |  |  |
| 3.取水量 (t/kl) | 清香型 | 16 | 20 | 25 | 16.6 | 二级 |
|  | 浓（酱）香型 | 25 | 30 | 35 |  |  |
| 4.淀粉出酒率(%) | 清香型 | 60 | 48 | 42 | 31 | 二级 |
|  | 浓香型 | 45 | 42 | 38 |  |  |
| 7.冷却水循环利用率(%) | 90 | 80 | 70 | 93 | 一级 |
| 三、产品指标 |
| 1.运输、包装、装卸 | 枣酒容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解 |
| 2.产品发展方向 | 提高枣酒的优级品率；通过传统枣酒产业的技术革新，逐渐提高红枣利用率，降低各类消耗 |
| 四、污染物产生指标 |
| 废水产生量 （m3/kl） | 清香型 | 14 | 18 | 22 | 6.62 ＜18 | 一级 |
|  | 浓（酱）香型 | 20 | 24 | 30 |  |  |
| 2.COD产生量（kg/kl） | 清香型 | 90 | 100 | 130 | 36.29 ＜90 | 一级 |
|  | 浓（酱）香型 | 100 | 120 | 150 |  |  |
| 2.BOD产生量 （/kg/kl） | 清香型 | 45 | 55 | 70 | 19.95 ＜45 | 一级 |
|  | 浓（酱）香型 | 55 | 65 | 80 |  |  |

（3）推行清洁生产的具体措施

①加强企业管理的制度化、规范化、使企业按照现代化标准管理。

②建立健全各项环保规章制度，加强环保设施的日常维护，保证污染治理设施长期稳定达标排放，最大限度的减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

③生产管理与环境管理各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约的机制，调动职工的主动性和自觉性。

④加强企业职工环境法教育，提高环境意识。废水、废气、噪声及固体废物均有妥善的处理处置，可全部作到达标排放，不会造成污染的转移。

综上所述，该项目采用的生产工艺成熟可靠，清洁生产水平达到国内同类企业的一般水平。

## 3.8污染物总量控制分析

根据《“十三五”生态环境保护规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本项目污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。

本项目废水全部综合利用，无废水污染物排放总量。

项目天然气锅炉燃烧排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。按照执行标准核算本项目的污染物排放量：

SO2=烟气量×执行标准=49.05万m3/a×50mg/m3/10-9=0.025t/a

NOx=烟气量×执行标准=49.05万m3/a×150mg/m3/10-9=0.074t/a

即本项目污染物总量控制指标为：

工程预测值为： SO2：0.014t/a；NOx：0.068t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

总量核定值为： SO2：0.025t/a；NOx：0.074t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

表3-17       污染物排放量    单位：t/a

| 类 别 | 预测产生量 | 预测排放量 | 标准达标量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | SO2 | 0.014 | 0.014 | 0.025 |
|  | NOX | 0.068 | 0.068 | 0.074 |
| 废水 污染物 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

项目厂址位于无极县南流乡小东郎村村南446m，厂址中心坐标为北纬38°14'36.07"，东经115°5'32.82"。项目的厂区南临乡村道路，其余三面全部为农田。

无极县位于河北省中部，太行山东麓，滹沱河北岸。东经114°47′～115°08′，北纬38°03′～38°18′之间。东与深泽县接壤，东南隔滹沱河与晋州相望，西、西南与藁城县搭界，西北与新乐县为邻，北、东北与定州市毗连。

### 4.1.2地形地貌：

项目所在区域地处滹沱河、磁河、大沙河三个冲积扇的过渡地带及其扇间洼地，地形平坦开阔。县境内西部高，海拔58m；东部低，海拔35m。境内相对高差23m，地面坡降为7‰。境内地貌类型较为单一，平原面积占98%。另外有少数低缓砂丘及河床坑洼条带。

### 4.1.3水文地质：

无极县水文地质分区属河北平原水文地质区，太行山山前洪积、冲积平原孔隙水亚区。按河北省水利三级区划，县境绝大部分地区属太行山北部山前平原北四河渠井灌区(Ⅱ3-2)，只有县境东南一小部分属太行山南部山前平原南三河渠井灌区(Ⅱ3-4)。

含水地层主要由沙河、磁河(木刀沟)和滹沱河三大洪积、冲积扇构成。地下水的赋存和径流条件较好，在第四系松散沉积物中广泛分布着潜水和承压水。含水层的特征是：自西向东含水层数由少变多，厚度由小变大，砂粒由粗变细，水量由大变小，矿化度不断增加。在垂直方向上以地层划分为基础，水文地质要素为依据，无极县第四系含水层分为4组。

第一含水组大致相当于全新统(Q4)，第二含水组相当于上更新统(Q3)。第一、二含水组在县境内无较厚的连续较好的隔水层，水力联系较密切。含水层岩性以粗砂、中砂为主，下部砾卵石有增多之势，扇间及边缘地带为中细砂，冲洪积扇的轴部，古河道和现代河床的两侧砂粗水足，赋水性强，而冲洪积扇间地带砂细隙小，赋水性相对较差。单位涌水量20～50t/h·m。底板埋深150～180m。地下水径流坡降和地表基本相同，为0.7‰，化学类型为重碳酸钙和重碳酸钙镁型，矿化度小于1g/L，水质良好，水温12～16℃，为全淡水。

第三含水组相当于中更新统(Q2)，含水层岩性以卵石及粗砂含砾和中细砂为主，下段砂层已轻度风化。含水层数为11～14层，总厚63.5～90m，底板埋深350～390m，赋水性较强，单位涌水量25～45t/h.m，系承压水，一般比第一、二含水组水位略高，地下水流向自西向东。水化学类型为重碳酸钠钙型，矿化度小于0.5g/L，水温14～20℃。

第四含水组相当于下更新统(Q1)，含水层岩性为粗砂含砾石和中细砂，大部已风化。含水层数为5～8层，总厚为41.4～48.5m，底板界限不明，赋水性较差，单位涌水量5t/h.m，系承压水。

第一、二含水组以自然降水垂直渗入和地下水侧向径流补给为主，其次是田间灌溉回归和河道渗入补给，第三、四含水组与其上含水组之间均有连续的厚度较大的隔水层，完全依赖上游地下水径流的侧向补给，来源甚远，补给较困难。

区域内目前主要开采第一、二含水组地下水。据调查，当地地下水流向为自西北向东南。

基底构造：东西两侧皆为北东向阶梯状正断层，形成地堑式凹陷盆地。第四纪在以往地质背景上，稳定地继承着第三纪以来的构造特点，处于以持续下降为主的新构造运动中，亦伴随短暂的相对上升。

全新统(Q4)：是一套以冲洪积为主，夹扇间湖渭沉积，由灰黄、灰或黄灰色含淤泥质亚砂土、亚粘土、夹细砂、粉砂组成，松散而均质的粉粒、泥质结构，一般厚35～55m。其底板位于地表下第一沉积旋回之第一亚旋回的粗粒相底部。可划分为：歧口组(Q4q)、高湾组(Q4g)及杨家寺组(Q4y)，分别相当于上、中、下全新统。

上更新统(欧庄组Q3z)：是一套冲积洪积—冲积—冲积湖积的堆积物，由黄至棕黄色含粉土质较高的亚砂土、亚粘土夹砾石、卵石层组成，与全新统地层基本为连续沉积构成地表下第一沉积旋回。本组底板埋深为80～130m。

中更新统(杨柳青组Q2y)：为一套冲洪积—冲积湖积物。自上而下是棕黄、黄棕至红棕色，由亚砂土夹砂、砾石层组成。砂层厚度大，粒度粗而富集。本组自成一个沉积旋回，软体与微体动物化石种屑与数量减少。本组底板一般埋深为180～270m。

下更新统(固安组Qlg)；冲积洪积物，间有冰川—冰水堆积物。上段为红棕、棕红或黄绿色；下段为棕红、红褐混有灰绿锈黄色之厚层粘土、亚粘土夹砂层；底部见有明显风化含泥砾或泥砾层。本组底板埋深一般为320～400m。

### 4.1.4地质构造：

无极县大地构造属于中朝准地台(Ⅰ)—华北断拗(Ⅱ)—冀中凹陷(Ⅲ)的西南部。自中生代燕山期造山运动开始到新生代喜马拉雅期以来，均以下降为主，形成断陷盆地，长期接受沉积，新生界地层厚覆全境。

项目所在区域地势平坦，地形起伏不大，自然地势西部高、东部低，全县海拔高程最高35m，境内相对高差23m，自然坡降7‰。该区域位于太行山山前倾斜平原，沙河冲积扇亚区，地质结构从西北向东南，由砂、砾石或者卵石逐渐过渡到亚砂土、亚粘土。地质构造以新断裂构造为主，地层结构较为复杂，沉积物自西向东，由薄变厚，具有规律性变化；垂直变化为下部由较细的亚粘土与砂层交互沉积层，中部为砂卵石层，上部沉积以亚粘土、亚砂土为主，砂类次之。

### 4.1.5地表水：

无极县境内主要有2条季节性河流，分别为滹沱河和木刀沟，分属子牙河系和大清河系。另外，还有磁河、弥勒河、涌泉沟3条古河道。

滹沱河：发源于山西省繁峙县泰戏山下孤山村之西。滹沱河在县境自西南而东北，流经中郝庄、西东门、郭吕、庄里、七汲5乡(镇)30个村庄部分地区，流域面积8lkm2。河段长27km，河面宽而浅，河床宽度在200～4000m左右。按50年一遇标准设计流量为3300m3/s。历史最大行洪能力7000m3/s。

木刀沟：木刀沟上游叫磁河，经新乐县的南协神、化皮等乡从苏仙庄以南入无极县境，自西而东流经郭庄、里城道、东侯坊、无极、东东侯、泗水、七汲、南流8乡(镇)入深泽县境。木刀沟在县境内流长25km，河槽上宽下窄，南北堤距600m，设计最大流量为800m3/s，为20年一遇。

木刀沟原本为季节性河流，夏秋泄洪，冬春断流。河源高程海拔1890m，入县河床高程仅55m。除个别丰水年水库放水、河道短时行洪外，终年干涸无水。自上世纪60年代以来，大部分河道已被开辟为良田和林果场地。

以上河、沟均属大清河系，按水利部门标准被列为排水沟，因多年无水，现已被耕作，只是在丰水年尚有排涝作用。

磁河弯曲横贯全县，流经楼下、郭庄、前北焦、东侯坊、南马、张段固、无极、庄里、七汲9乡(镇)，长43.7km，有9条支沟，汇水面积达256km2。出县后在深泽县入木刀沟。磁河因多年无水，河身经平整已经种上庄稼，只在特大丰水年排放沥水，因此，水利部门按河道分级标准将其列为排水沟。磁河故道现已经成为无极县城市生活污水及生产废水的排放沟。

### 4.1.6气象特征：

按《中国自然地理区划》气候分类，县境属亚洲季风区东部暖温带半干旱气候区；主要特征是：四季分明，光照充足，雨量适中，大陆性气候显著。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季雪稀干冷。因受季风环流影响，季节之间气温变化比较明显，季节交替时气温变化幅度较大，其中尤以冬春、秋冬之交最为明显。年平均气温为12.1℃，1月气温最低，平均-4.6℃；七月最高，平均26.3℃。全县年日照时数平均为2546.7小时。年平均降水量为470.4mm，其特点是降水年际变化大，年内季节分配不均，地域差距较小。无极县属季候风，冬季盛行西北风，春季多为南风，夏季多为东北风，秋季多为偏西风，主导风向为南风，多年平均风速2.57m/s。

无极县长年盛行S和NE风，频率分别为12.74%和10.98%；WSW和ENE风向频率较小，分别为2.71%和2.78%。年静风频率为12.12%。

各季节主要风向有所不同，一月(冬季)以NNE和S风向为主，频率分别为9.14%和8.87%，静风频率为17.74%；四月(春季)以S和NE风向为主，风向频率为13.06%和12.22%，静风频率为7.79%；七月(夏季)以S和NE风向为主，风向频率分别为17.47%和14.52%，静风频率为8.59%；十月(秋季)以S和SSW风向为主，风向频率均为11.56%，静风频率为14.24%。

无极县多年平均风速为2.57m/s，在年平均风速中，NNW和SSW风向平均风速最高，分别为3.74m/s和3.3m/s，ESE风向平均风速最小，为2.05m/s。

各季节的平均风速有所不同，一月(冬季)平均风速以NNW风向最大，为4.14m/s，平均风速为2.18m/s；四月(春季)平均风速以ENE风向最大，为4.18m/s，平均风速为3.32m/s；七月(夏季)平均风速WNW风向最大，为4.14m/s，平均风速为2.67m/s；十月(秋季)平均风速E风向最大，为3.81m/s，平均风速为2.15m/s。

## 4.2环境功能区划

项目所在地区各环境要素的功能区划为：

环境空气：项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准；

声环境：项目所在区域声环境应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

## 4.3环境质量现状监测与评价

项目空气环境质量监测引用2016年7月13日河北开卓环境检测服务有限公司的环境质量现状检测报告；地下水环境、声环境委托河北正洁环境科技有限公司于2017年9月7日对本项目的检测数据；

### 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

### 4.3.1.1环境空气质量现状监测

（1）监测布点：项目大气环境质量现状监测布点见附图2，监测点大中郎村位于本项目西北侧2070m，位于本项目大气评价范围内，监测点位情况见表4-1。

表4-1       大气环境质量现状监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 与项目相对方位 | 与项目相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大中郎村 | 西北侧 | 2070 |

（2）监测因子： PM10、SO2、NO2、CO 和O3

（3）监测时段与频次

PM10、SO2、NO2、CO和O3的检测时间为2016年7月2日至2016年7月8日；

PM10、SO2、NO2、CO监测日平均浓度，每天至少有20小时的采样时间,时段为2:00-22:30；O3监测日8小时平均，每天连续采样6小时，时段为8:00-14:00；

SO2、NO2、CO和O3监测小时浓度，小时浓度采样时间为02、08、14、20时（每日4次），每次至少有45min的采样时间。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《空气和废气监测分析方法》进行。具体分析方法、依据见表4-2。

4-2        分析方法、依据

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 | XS105DU十万分之一天平SN01-01 | 0.010mg/m3 |
| 2 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 754可见分光光度计 | 1小时均值：0.007mg/m3 24小时均值：0.004mg/m3 |
| 3 | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 754可见分光光度计 | 1小时均值：0.005mg/m3 24小时均值：0.003mg/m3 |
| 4 | CO | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T9801-1988 | 便携式红外线分析仪 | 0.3mg/m3 |
| 5 | O3 | 《环境空气臭氧的测定）靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 | 754可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |

大气环境质量现状监测统计结果见表4-3。

表4-3   大气环境质量现状监测统计结果     mg/m3

| 监测项目 | 采样点 | 一小时浓度 | 24小时均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| PM10 | 大中郎村 | — | — | — | 0.084～0.104 | — | — |
| SO2 | 大中郎村 | 0.012～0.028 | — | — | 0.020～0.026 | — | — |
| NO2 | 大中郎村 | 0.037～0.050 | — | — | 0.035～0.043 | — | — |
| CO | 大中郎村 | 0.38～0.62 | — | — | 0.41～0.46 | — | — |
| O3 | 大中郎村 | 0.010～0.046 | — | — | 0.029～0.033 *(8小时平均) | — | — |

监测结果显示：项目所有监测因子PM10、SO2、NO2、CO和O3各监测时段均未超标。

### 4.3.1.2大气环境质量现状评价

（1）评价因子：同现状监测因子；

（2）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）评价方法：采用单因子污染指数法；

式中：Pi－ i评价因子标准指数；

Ci－i污染物现状监测浓度，mg/m3；

Coi－i污染物评价标准，mg/m3。

（4）监测与评价结果分析

大气环境质量现状监测与评价结果见表4-4。

表4-4      各监测点各污染因子的污染指数

| 监测 项目 | 采样点 | 一小时浓度 | 24小时均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 (μg/m3) | 浓度范围 (mg/m3) | 污染指数 Pi | 标准值 (μg/m3) | 浓度范围 (mg/m3) | 污染指数 Pi |
| PM10 | 大中郎村 | — | — | — | 150 | 0.084～0.104 | 0.56-0.69 |
| SO2 | 大中郎村 | 500 | 0.012～0.028 | 0.03-0.06 | 150 | 0.020～0.026 | 0.13-0.17 |
| NO2 | 大中郎村 | 200 | 0.037～0.050 | 0.18-0.21 | 80 | 0.035～0.043 | 0.43-0.58 |
| CO | 大中郎村 | 10000 | 0.38～0.62 | 0.04-0.06 | 4000 | 0.41～0.46 | 0.10—0.12 |
| O3 | 大中郎村 | 200 | 0.010～0.046 | 0.05-0.23 | 160 | 0.029～0.033 *(8小时平均) | 0.18—0.21 |

PM10日平均污染指数在0.56-0.69之间； SO2小时平均污染指数在0.03-0.06之间，日平均污染指数在0.13-0.17之间；NO2小时平均污染指数在0.18-0.21之间，日平均污染指数在0.43-0.58之间；CO小时平均污染指数在0.04-0.06之间，日平均污染指数在0.10-0.12之间；O3小时平均污染指数在0.05-0.23之间，8小时平均污染指数在0.18-0.21之间；

综上所述，项目评价区域大中郎村所有监测因子污染指数均小于1，监测数据均满足《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

### 4.3.2地下水质量现状监测

（1）监测布点:根据区域地下水流向，布设4个地下水监测点，为厂区深水井和3个地下水浅水井，监测布点分别位于大中郎村、固现村、贾村、厂址深水井见附图4。

（2）监测因子

监测因子选定为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群。

（3）监测时间与频次：2017年9月7日连续监测一天，每天一次。

表4-5        分析方法、依据

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 0.05mg/L |
| 2 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/22.1 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 0.01mg/L |
| 3 | 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 0.02mg/L |
| 4 | 镁 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 0.002mg/L |
| 5 | 碳酸根 | 《地下水质检验方法 滴定法》 DZ/T 0064.49-1993 | 50ml滴定管 SN100-01 | 5mg/L |
| 6 | 碳酸氢根 | 《地下水质检验方法 滴定法》 DZ/T 0064.49-1993 | 50ml滴定管 SN100-01 | 5mg/L |
| 7 | pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006/5.1玻璃电极法 | FE20pH计 SN20-01 | — |
| 8 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006/9.1 纳氏试剂分光光度法 | 722N可见分光光度计 SN04-03 | 0.02mg/L |
| 9 | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006/5.2 | 722N可见分光光度计 SN04-03 | 0.2mg/L |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006/10.1 重氮偶合分光光度法 | 722N可见分光光度计 SN04-03 | 0.001mg/L |
| 11 | 挥发性酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006/9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 722N可见分光光度计 SN04-03 | 0.002mg/L |
| 12 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006/4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 722N 可见分光光度计 SN04-03 | 0.002mg/L |
| 13 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006/7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 25ml 滴定管 SN100-02 | 1.0mg/L |
| 14 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006/3.1 离子选择电极法 | PXS-270型离子计 SN08-02 | 0.2mg/L |
| 15 | 高锰酸盐指数 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006/1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 25ml滴定管 SN100-02 | 0.05mg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006/8.1称量法 | ESJ210-4A万分之一天平 SN01-02 | 4mg/L |
| 17 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/3.1 原子吸收分光光度法 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 25μg/L |
| 18 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006/2.1 硝酸银容量法 | 50ml滴定管 SN100-04 | 1.0mg/L |
| 19 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006/1.3 铬酸钡分光光度法（热法） | 722N可见分光光度计 SN04-03 | 5mg/L |
| 20 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006/2.1 多管发酵法 | LRH-250-A 生化培养箱SN56-01 | — |
| 21 | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006 /1.1 平皿计数法 | LRH-250-A 生化培养箱SN56-01 | — |
| 22 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T 5750.6-2006/6.1 氢化物原子荧光法 | PF6-2 原子荧光光度计 SN58-01 | 1.0μg/L |
| 23 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T 5750.6-2006/8.1 原子荧光法 | PF6-2原子荧光光度计 SN58-01 | 0.1μg/L |
| 24 | 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 5750.6-2006（10.1） | 722N 可见分光光度计 SN04-03 | 0.004mg/L |
| 25 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/11.2 螯合萃取/火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 25μg/L |
| 26 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/4.2 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 2.5μg/L |
| 27 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/2.1 原子吸收分光光度法 | TAS-990super 原子吸收分光光度计 SN02-02 | 25μg/L |

（4）监测结果

地下水监测结果见表4 -6。

表4-6        地下水质量现状监测结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测点位及现场采样日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小东郎村 | 固现村 | 贾村 | 厂区深井 |
| 1 | 钾 | mg/L | 3.22 | 3.73 | 2.97 | 3.59 |
| 2 | 钠 | mg/L | 37.2 | 60.1 | 31.9 | 34.6 |
| 3 | 钙 | mg/L | 32.3 | 35.1 | 47.3 | 68.3 |
| 4 | 镁 | mg/L | 4.74 | 4.19 | 9.65 | 17.3 |
| 5 | 碳酸根 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 碳酸氢根 | mg/L | 198 | 218 | 222 | 263 |
| 7 | 氯离子 | mg/L | 6.0 | 8.62 | 9.16 | 49.8 |
| 8 | 硫酸根离子 | mg/L | ND | 26 | 6 | 27 |
| 9 | pH | 无量纲 | 7.04 | 7.03 | 6.86 | 6.88 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 1.5 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ND | ND | ND | 0.009 |
| 13 | 挥发性酚类 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 14 | 汞 | μg/L | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 15 | 铬（六价） | mg/L | 0.007 | ND | 0.006 | 0.016 |
| 16 | 总硬度 | mg/L | 110 | 114 | 172 | 264 |
| 17 | 铅 | μg/L | ND | ND | ND | ND |
| 18 | 氟化物 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 19 | 镉 | μg/L | ND | ND | ND | ND |
| 20 | 铁 | μg/L | ND | ND | ND | ND |
| 21 | 锰 | μg/L | ND | ND | ND | ND |
| 22 | 溶解性总固体 | mg/L | 198 | 258 | 234 | 363 |
| 23 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.75 |
| 24 | 硫酸盐 | mg/L | ND | 26 | 6 | 27 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | 5.1 | 9.6 | 9.4 | 45.5 |
| 26 | 总大肠菌群 | 个/L | ND | ND | ND | ND |
| 注：ND为未检出 |

由表4-6可知，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准要求；根据监测结果分析了地下水的水质类型，项目区域地下水监测点的地下水化学类型为HCO3-Ca·Na型。

### 4.3.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本次监测在建设项目厂区四周厂界进行监测布点，噪声监测点布置见附图4。

（2）监测时间与频率

各监测点同时监测，监测1天，昼、夜间各1次。

（3）声环境现状监测结果及评价

噪声监测结果见4-7。

表4-7      噪声监测值   单位：dB（A）

| 点位 | 2017年9月7日 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 东厂界 | 45.4 | 40.4 | 昼间60 夜间50 | 达标 |
| 南厂界 | 49.5 | 40.2 |  | 达标 |
| 西厂界 | 46.1 | 41.2 |  | 达标 |
| 北厂界 | 44.7 | 38.7 |  | 达标 |

由表4-7可知，项目厂界昼间声环境噪声45.4-49.5dB(A)之间，夜间声环境噪声38.7-41.2dB（A）之间，各厂界环境质量噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量相对较好。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

项目施工过程主要包括土地平整、厂房建设、铺设道路、设备安装和调试等，施工期将对环境造成一定影响。

### 5.1.1施工期环境影响活动

项目施工期对周围环境有影响的活动主要是地面平整、厂房建设、材料运输和设备安装等，产生的主要影响如下：

(1) 施工扬尘对周围环境空气质量的影响；

(2) 施工机械及材料运输产生的噪声对声环境的影响；

(3) 地面挖掘、平整土地产生的弃土和建筑垃圾等占用土地对自然环境的影响；

(4) 项目施工对周围生态环境特别是植被绿化的影响。

### 5.1.2施工阶段和污染因子

项目的建设有不同的施工阶段，每个不同的施工阶段有不同的污染因子：

(1) 场地平整阶段：扬尘、噪声、弃土、建筑垃圾

(2) 厂房道路建设阶段：扬尘、噪声、弃土、建筑垃圾

(3) 设备安装调试阶段：噪声

### 5.1.3施工期环境空气影响分析及缓解措施

5.1.1.1施工期环境空气影响分析

根据本项目的污染源分析，施工扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工场地的扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的实测资料。扬尘情况见表5-1、5-2。

表5-1     北京建筑施工工地扬尘污染情况（ug/m3）

| 监测位置 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m | 平均风速2.5m/s |
| 范围值 | 303-328 | 409-759 | 434-538 | 356-465 | 309-336 |  |
| 均值 | 317 | 596 | 487 | 390 | 322 |  |

表5-2    石家庄市施工近场大气TSP浓度变化表

| 距工地距离m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度mg/m3 | 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 平均风速2.08m/s |
|  | 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由表可以看出：

（1）建筑施工扬尘较严重，当风速2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。

（2）由于无极县近5年平均风速为2.57m/s，对比表5-1、5-2可知，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，影响范围一般在其下风向约150m以内。

5.1.1.2施工期扬尘污染缓解措施

由施工期污染源分析可知，本项目拟采取一系列控制措施来减轻扬尘污染：

（1）在项目施工过程中，施工作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按1.8m设置。

(2) 运载建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车箱外和轮胎冲冼干净，运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点。

(3) 每个施工段安排1名员工定期对施工场地清扫、洒水以减轻扬尘的飞扬，洒水次数根据天气情况而定，一般原则每天早(7:30～8:30)、中(12:00～1:00)、晚(5:30～7:00)各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。

(4) 各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。

(5) 项目施工占用绿地，如材料存放、行车、运输等，在施工后将进行恢复，并采取相应保活措施，对砍掉的树木将在项目建成后予以补偿。

通过加强管理，切实落实好控制措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，并且本项目距离最近的敏感点距离较远，施工期对大气环境的影响将随施工的结束而消失。

### 5.1.4施工期噪声影响分析及缓解措施

5.1.4.1 施工期噪声影响分析

项目施工过程所用机械设备种类较多，根据有关资料中推荐的施工机械距离5米的噪声测试值和实际施工中使用的机械噪声类比监测结果，将各类施工机械的噪声值列表见表5-3。

表5-3        施工中主要施工机械噪声值

| 序号 | 设备名称 | 测点距施工设备距离(m) | 最大声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 90 |
| 3 | 轮胎压路机 | 5 | 81 |
| 4 | 推土机 | 5 | 86 |
| 5 | 卡车 | 5 | 92 |
| 6 | 移动式吊车 | 5 | 96 |
| 7 | 电焊 | 5 | 96 |

采用点声源衰减公式进行计算，预测各类施工设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，对施工机械在不同距离处噪声值进行评价，预测与评价结果见表5-4。

表5-4   施工机械在不同距离的噪声值与评价结果    单位：dB(A)

| 设备名称 | 标准值 | 10m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 预测值 | 超标值 | 预测值 | 超标值 | 预测值 | 超标值 |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 轮式装载机 | 70 | 55 | 84 | +9 | +29 | 70 | -5 | +15 | 64 | -11 | +9 |
| 平地机 | 70 | 55 | 84 | +9 | +29 | 70 | -5 | +15 | 64 | -11 | +9 |
| 轮胎压路机 | 70 | 55 | 70 | -5 | +15 | 56 | -19 | +1 | 50 | -25 | -5 |
| 推土机 | 70 | 55 | 80 | +5 | +25 | 66 | -9 | +11 | 60 | -15 | +5 |
| 液压挖掘机 | 70 | 55 | 78 | +3 | +23 | 64 | -11 | +9 | 58 | -17 | +3 |
| 卡车 | 70 | 55 | 86 | +11 | +31 | 72 | -3 | +17 | 66 | -9 | +11 |

注：+表示超过标准值；-表示低于标准值。

由表5-4可以看出，一般当距离施工设备50米时，施工机械的噪声值可降至56～76dB(A)，昼间的噪声可基本达标，但是夜间施工机械噪声均超过标准，因此项目施工所产生的噪声对50米以外的范围白天影响较轻，夜间影响较重；一般当距离施工设备100米时，施工机械的噪声值可降至50～70dB(A)。由于施工场地距环境敏感点在300米以外，因此，施工期对周围环境敏感点影响较轻。

5.1.4.2 施工期噪声影响的缓解措施

虽然项目施工作业噪声不可避免，但为减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位必须做好施工期间的环境保护工作。

(1)由正规的设计单位进行设计，并选用有建设经验的施工单位进行施工，建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备。

(2) 施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护不当而产生的噪声。

(3) 施工段的作业区必须设置围挡，以减轻施工过程对周围声环境的影响。

### 5.1.5施工期污水对环境影响的分析

施工期产生废水主要有施工现场产生的工地冲洗水、泥浆水等以及施工人员生活废水等。

（1）在工地四周加建围墙和截水沟，以避免施工废水直接外排。

（2）工地冲洗水、泥浆水等全部施工废水和施工期内的初期雨水须收集到多级沉淀池，经沉淀处理后回用。

（3）生活污水产生量较小，全部用于泼洒道路防止扬尘。

### 5.1.6施工期固体废物对环境影响的分析

项目施工期产生的固体废物主要为场地平整、土方施工及建筑施工产生的弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾，产生的固体废物均为Ⅰ类一般固体废物。

项目施工中产生的土方将全部用于回填地基、厂区地面平整及绿化等，不外排。废砖、废混凝土块等建筑垃圾，废砖、废混凝土块等建筑垃圾由环卫部门外运处置，外运过程采取遮盖措施，防止沿途遗洒和任意堆存、丢弃等对周围环境产生影响。即施工期产生的固体废物全部妥善处置，因此不会对周围环境产生不良影响。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响分析

5.2.1.1常规气象资料分析

本次评价根据无极县气象局近 20 年气象资料进行统计分析。

（1）温度温度统计量：统计年平均温度的月变化，统计结果详见表 5-5。

表 5-5            年平均温度的月变化

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -3.06 | 0.35 | 9.27 | 15.71 | 20.70 | 23.83 | 26.99 | 25.67 | 20.97 | 15.47 | 6.99 | -0.34 |

（2）风速：统计年平均风速的月变化，并绘制年平均风速月变化曲线图，详见图 5-1。统计季小时平均风速，并绘制季小时平均风速日变化曲线图5-2。

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11  1 2

图 5-1    	年平均风速的月变化曲线图

表 5-6          季小时平均风速的日变化

| 风速(m/s) 季节(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.83 | 2.63 | 2.54 | 2.56 | 2.48 | 2.40 | 2.41 | 2.68 | 3.11 | 3.32 | 3.43 | 3.62 |
| 夏季 | 1.91 | 1.84 | 1.81 | 1.70 | 1.53 | 1.68 | 1.72 | 1.88 | 1.95 | 1.90 | 2.18 | 2.28 |
| 秋季 | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.76 | 1.92 | 2.14 | 2.24 | 2.38 |
| 冬季 | 2.42 | 2.18 | 2.37 | 2.38 | 2.51 | 2.55 | 2.31 | 2.32 | 2.43 | 2.84 | 2.89 | 2.85 |
| 风速(m/s) 季节(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.67 | 3.72 | 3.77 | 3.95 | 3.76 | 3.07 | 2.81 | 2.94 | 2.92 | 2.99 | 2.96 | 2.87 |
| 夏季 | 2.42 | 2.76 | 3.00 | 3.05 | 3.28 | 2.93 | 2.45 | 2.41 | 2.35 | 2.24 | 2.04 | 2.16 |
| 秋季 | 2.48 | 2.56 | 2.71 | 2.70 | 2.36 | 1.99 | 2.15 | 2.26 | 2.07 | 2.07 | 1.97 | 1.86 |
| 冬季 | 2.91 | 2.90 | 2.65 | 2.71 | 2.16 | 1.94 | 2.12 | 2.26 | 2.22 | 2.17 | 2.39 | 2.15 |

图 5-2           季小时平均风速的日变化曲线图

（3）风向风频

①风频统计量：统计每月、各季及长期平均各风向风频变化情况。统计结果详见表 5-7和 5-8。

表 5-7        	平均风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 9.01 | 11.02 | 10.08 | 4.84 | 2.55 | 2.42 | 4.03 | 3.63 | 8.20 | 8.06 | 3.09 | 2.02 | 4.44 | 5.91 | 8.74 | 10.08 | 1.88 |
| 二月 | 4.60 | 7.47 | 8.33 | 4.17 | 1.87 | 2.16 | 4.45 | 5.75 | 8.33 | 8.19 | 3.59 | 5.46 | 8.05 | 10.06 | 10.34 | 6.75 | 0.43 |
| 三月 | 6.99 | 9.95 | 5.91 | 6.32 | 4.03 | 3.36 | 5.38 | 5.65 | 9.54 | 9.68 | 3.23 | 4.30 | 3.09 | 5.11 | 10.48 | 5.38 | 1.61 |
| 四月 | 3.47 | 9.86 | 6.39 | 2.64 | 1.39 | 1.11 | 3.33 | 6.94 | 17.50 | 19.17 | 6.25 | 2.78 | 3.47 | 5.83 | 5.42 | 4.03 | 0.42 |
| 五月 | 10.08 | 10.62 | 8.60 | 3.76 | 2.55 | 2.02 | 4.30 | 4.70 | 12.10 | 12.90 | 3.76 | 2.96 | 3.63 | 5.38 | 6.85 | 4.57 | 1.21 |
| 六月 | 10.00 | 12.64 | 9.72 | 7.64 | 5.14 | 4.44 | 4.03 | 6.81 | 13.06 | 6.67 | 2.78 | 3.19 | 2.08 | 3.19 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
| 七月 | 8.06 | 8.60 | 6.18 | 2.96 | 4.03 | 4.30 | 9.41 | 8.87 | 18.41 | 7.80 | 4.03 | 1.08 | 2.69 | 3.49 | 3.90 | 4.57 | 1.61 |
| 八月 | 8.06 | 11.16 | 9.54 | 6.32 | 4.44 | 3.63 | 7.80 | 7.12 | 15.86 | 5.78 | 2.28 | 1.21 | 2.69 | 2.96 | 6.32 | 3.76 | 1.08 |
| 九月 | 7.92 | 8.33 | 8.75 | 3.61 | 2.22 | 1.81 | 6.53 | 6.39 | 18.47 | 11.25 | 4.17 | 1.25 | 3.47 | 4.44 | 5.69 | 4.03 | 1.67 |
| 十月 | 9.54 | 11.16 | 5.91 | 2.55 | 0.94 | 0.94 | 3.36 | 7.80 | 15.59 | 8.06 | 3.90 | 3.09 | 4.97 | 8.06 | 7.80 | 4.70 | 1.61 |
| 十一月 | 5.69 | 6.81 | 4.58 | 3.89 | 2.08 | 3.19 | 2.92 | 5.14 | 12.78 | 13.33 | 5.28 | 5.83 | 7.64 | 6.67 | 7.78 | 5.69 | 0.69 |
| 十二月 | 7.26 | 7.66 | 5.65 | 2.42 | 2.96 | 2.28 | 2.82 | 7.53 | 10.62 | 13.17 | 6.32 | 4.17 | 3.90 | 7.66 | 7.66 | 7.53 | 0.40 |

表 5-8	    年平均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 6.88 | 10.14 | 6.97 | 4.26 | 2.67 | 2.17 | 4.35 | 5.75 | 13.00 | 13.86 | 4.39 | 3.35 | 3.40 | 5.43 | 7.61 | 4.66 | 1.09 |
| 夏季 | 8.70 | 10.78 | 8.47 | 5.62 | 4.53 | 4.12 | 7.11 | 7.61 | 15.81 | 6.75 | 3.03 | 1.81 | 2.49 | 3.22 | 4.85 | 4.21 | 0.91 |
| 秋季 | 7.74 | 8.79 | 6.41 | 3.34 | 1.74 | 1.97 | 4.26 | 6.46 | 15.61 | 10.85 | 4.44 | 3.39 | 5.36 | 6.41 | 7.10 | 4.81 | 1.33 |
| 冬季 | 7.01 | 8.75 | 8.01 | 3.80 | 2.47 | 2.29 | 3.75 | 5.63 | 9.07 | 9.84 | 4.35 | 3.85 | 5.40 | 7.83 | 8.88 | 8.15 | 0.92 |
| 全年 | 7.58 | 9.62 | 7.47 | 4.26 | 2.86 | 2.64 | 4.87 | 6.36 | 13.38 | 10.33 | 4.05 | 3.10 | 4.16 | 5.71 | 7.10 | 5.45 | 1.06 |

②风向玫瑰图：统计各风向出现的频率，每月风向玫瑰图见图 5-3，各季及年平均风向玫瑰图见图 5-4。

图 5-3	   月风向玫瑰

图 5-4	  各季及年平均风向玫瑰图

5.2.1.2天然气锅炉环境影响分析

（1）预测模式

本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐采用的估算模式Screen3，估算模式Screen3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和最远影响范围是保守的计算结果。

（2）预测因子及源强

根据工程分析确定各污染源情况，详见表5-9。

表5-9   本项目有组织废气污染源参数一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 烟囱高度 （m） | 烟囱出口内径（m） | 排放量 （m3/h） | 烟气温度 （k） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 锅炉 | 颗粒物 | 0.008 | 8 | 0.2 | 277 | 350 |
| 2 |  | SO2 | 0.002 |  |  |  |  |
| 3 |  | NOX | 0.094 |  |  |  |  |

（3）预测结果

根据估算模式Screen3预测的污染物浓度扩散结果见表5-10。

表5-10    估算模式预测有组织污染物浓度扩散结果

| 距源中心下风 向距离D(m) | 锅炉燃烧 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOX |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.000719 | 0.15987 | 0.001799 | 0.39978 | 0.008453 | 4.2265 |
| 200 | 0.000227 | 0.05047 | 0.000568 | 0.12616 | 0.002668 | 1.334 |
| 300 | 0.000102 | 0.02256 | 0.000254 | 0.05638 | 0.001192 | 0.596 |
| 400 | 5.30E-05 | 0.01178 | 0.000133 | 0.02947 | 0.000623 | 0.31165 |
| 500 | 2.98E-05 | 0.00662 | 7.44E-05 | 0.01653 | 0.00035 | 0.1748 |
| 600 | 1.73E-05 | 0.00384 | 4.31E-05 | 0.00958 | 0.000203 | 0.10135 |
| 700 | 1.09E-05 | 0.00242 | 2.72E-05 | 0.00604 | 0.000128 | 0.0639 |
| 800 | 7.30E-06 | 0.00162 | 1.82E-05 | 0.00404 | 8.56E-05 | 0.0428 |
| 900 | 5.10E-06 | 0.00113 | 1.28E-05 | 0.00284 | 6.04E-05 | 0.0302 |
| 1000 | 3.90E-06 | 0.00087 | 9.70E-06 | 0.00216 | 4.55E-05 | 0.02275 |
| 1100 | 3.20E-06 | 0.00071 | 8.00E-06 | 0.00178 | 3.76E-05 | 0.0188 |
| 1200 | 2.90E-06 | 0.00064 | 7.10E-06 | 0.00158 | 3.35E-05 | 0.01675 |
| 1300 | 2.60E-06 | 0.00058 | 6.60E-06 | 0.00147 | 3.10E-05 | 0.0155 |
| 1400 | 2.50E-06 | 0.00056 | 6.20E-06 | 0.00138 | 2.90E-05 | 0.0145 |
| 1500 | 2.30E-06 | 0.00051 | 5.80E-06 | 0.00129 | 2.73E-05 | 0.01365 |
| 1600 | 2.20E-06 | 0.00049 | 5.50E-06 | 0.00122 | 2.58E-05 | 0.0129 |
| 1700 | 2.10E-06 | 0.00047 | 5.20E-06 | 0.00116 | 2.45E-05 | 0.01225 |
| 1800 | 2.00E-06 | 0.00044 | 5.00E-06 | 0.00111 | 2.33E-05 | 0.01165 |
| 1900 | 1.90E-06 | 0.00042 | 4.70E-06 | 0.00104 | 2.22E-05 | 0.0111 |
| 2000 | 1.80E-06 | 0.0004 | 4.50E-06 | 0.001 | 2.12E-05 | 0.0106 |
| 2100 | 1.70E-06 | 0.00038 | 4.30E-06 | 0.00096 | 2.03E-05 | 0.01015 |
| 2200 | 1.70E-06 | 0.00038 | 4.20E-06 | 0.00093 | 1.95E-05 | 0.00975 |
| 2300 | 1.60E-06 | 0.00036 | 4.00E-06 | 0.00089 | 1.88E-05 | 0.0094 |
| 2400 | 1.50E-06 | 0.00033 | 3.80E-06 | 0.00084 | 1.81E-05 | 0.00905 |
| 2500 | 1.50E-06 | 0.00033 | 3.70E-06 | 0.00082 | 1.75E-05 | 0.00875 |
| Pmax | 0.001245 | 0.28% | 0.003113 | 0.62% | 0.01463 | 7.32% |
| 最大值出现距离m | 50 | 50 | 50 |
| D10%（m） | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

由表5-10可知，本项目有组织排放颗粒物最大落地浓度为0.0001245mg/m3，占标率为0.28 %；SO2最大落地浓度为0.003113mg/m3，占标率为0.62 %；NOX最大落地浓度为0.01463mg/m3，占标率为7.32%。D10%均未出现。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目实施后，有组织废气不会对周围环境空气质量产生明显影响。

5.2.1.3酿造车间异味环境影响分析

酿造车间酒基发酵过程中使用的原料为大枣，其主要成分为淀粉和碳水化合物。发酵主要依靠酵母菌的作用，将淀粉糖化产生的可发酵性糖分转化为酒精和二氧化碳,主要在窖池、蒸酒产生的少量未凝结蒸汽，形成“发酵废气”，该部分废气为二氧化碳、水蒸气、酒精混合物和芳香味物质，在生产中有少量的逸散,形成酒厂异味，即酒香, 本项目为传统手工艺酿酒，年产量小,异味逸漏量较少,不会对周围敏感人群造成感官上的不适。

经类比《行唐县朱玉酒业有限责任公司年产500吨果品酒生产线项目环境影响报告书》（石市环保局2015.9），运营期大枣发酵等工序产生的恶臭为无组织废气，通过加强车间通风，厂界异味无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

另外，项目参照类比《石家庄市制酒厂有限公司年产2000吨白酒项目现状环境影响评估报告》（石市环保局2017.2），该企业为1952年建厂老企业，清洁生产水平低于本项目，该厂年产高粱酿造白酒2000吨，经河北德普环境监测有限公污染源监测，在100%工况下，厂界异味为无组织排放，监测期间下风向厂界恶臭监测值最大为17，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建厂界标准值要求。

综上所述，项目酿造车间异味不会对周围大气环境产生明显影响。

### 5.2.2地表水环境影响分析

项目产生的废水共1.84 m3/d，主要为锅底水、冲瓶水、纯水机反渗透浓水和生活污水。本项目将锅底废水0.5m3/d喷洒到发酵池内，促进窖池发酵；冲瓶水0.2m3/d用于车间地面的擦洗；纯水机反渗透浓水0.5 m3/d用于厂区绿化抑尘或排入酒糟暂存池一起外售；厂区生活污水0.64 m3/d排入防渗旱厕。

综上所述，项目产生的废水全部得到合理利用，无外排废水，对地表水无环境影响。

### 5.2.3地下水环境影响分析

5.2.3.1项目评价区水文地质条件

（1）含水层类型

无极县属所在区域属于太行山东麓山前倾斜平原水文地质区，本区域地下水利用的有三个含水组。

第一含水组大致相当于全新统（Q4），第二含水组相当于上更新统（Q3）。第 一、二含水层岩性以粗砂、中砂为主，底板埋深150m～180m。地下水径流坡降和地表基本相同，为 0.7‰。水化学类型为重碳酸钙和重碳酸钙镁型，矿化度小于 1g/L，为全淡水。

第三含水组相当于中更新统(Q2)，含水层岩性以卵石及粗砂含砾和中细砂为主，下段砂层已轻度风化。含水层数为11～14层，总厚63.5～90m，底板埋深350～390m，赋水性较强，系承压水，地下水流向自西向东。水化学类型为重碳酸钠钙型，矿化度小于0.5g/L。详见项目区域地下水水文地质图5-1

由图5-6可知，评价区浅层地下水埋深25m-30m左右，2016年项目所在区域低水位期水位埋深30.15m左右，第一、二含水组以自然降水垂直渗入和地下水侧向径流补给为主，其次是田间灌溉回归和河道渗入补给，第三、四含水组与其上含水组之间均有连续的厚度较大的隔水层，完全依赖上游地下水径流的侧向补给，来源甚远，补给较困难。区域内目前主要开采第一、二含水组地下水。据调查，当地地下水流向为自西北向东南。

（2）地下水水位动态特征：潜水水位受降水、人工开采影响极为显著，多呈降水入渗——开采型及降水入渗——开采蒸发型。低水位期，一般在6月底，7月初；高水位期： 一般在年末。

厂区地下水属潜水—承压型，主要含水层为细砂、沙砾石层和细砂、中砂层， 隔水层为亚粘土或粘土。补给来源主要为大气降水。

（3）包地带的渗透性能：污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染物可以得到一定程度的净化，包气带的净化能力与其自身的岩性和结构组成有关，包气带厚度越大，粘性矿物和有机质含量越高，其对污染物的净化能力越强。废水进入包气带入渗过程中会发生交换、吸附、过滤、降解等作用， 因而被不同程度的净化，只有在包气带土壤吸附饱和后，污染物才会继续下渗进入含水层。包气带厚度越大，粘性矿物和有机质含量越高，其对污染物的净化能力越高。

根据无极县区域水文地质资料，项目所在区域上部地层以河流冲积淤积粉质粘土、粘土、粉土为主，其粘土厚度在 20～50cm 不等，该区域垂直渗漏系数为 0.001～0.003m/d，因此，多层粘土组成的包气带对下渗污水具有较好的阻隔性。

图5-5  项目评价区水文地质图

图5- 6   2016年浅层地下水低水位期水位埋深及标高等值线图

图5-7   2016年深层地下水低水位期水位埋深及标高等值线图

5.2.3.2地下水污染影响预测与评价

(1)地下水水质影响预测情景设定

项目运行主要分两种情景：①正常工况有防渗情景：在正常工况下，地面经防渗层阻隔，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染地下水的可能性较小；②事故工况无防渗情景：事故工况废水泄漏，流经未防渗地段，透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。因此，本次模拟情景预测主要考虑事故工况情形下污染物的下渗和迁移情况。

(2)预测因子筛选

按照最不利的条件考虑，预测因子以CODcr考虑。

(3)事故工况无防渗情景下地下水水质影响预测与评价虑，酒糟暂存池渗滤液中CODcr和氨氮的浓度是最高的，假设防渗措施老化，导致污染物下渗污染含水层。本次评价选取特征水质因子CODcr作为预测因子。按最不利情况考虑，即不考虑随时间不断自然净化降解。

①污染源源强设定

假设酒糟暂存池防渗措施老化发生渗漏，暂存池占地面积约18m2。 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）规定：钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），当防渗措施老化后， 从最大不利角度出发，渗漏源强按30倍允许渗漏量计算，则污水渗漏量=18m2×2L/（m2·d）×10=0.36m3/d，则CODcr的注入量为3.42kg/d。假设酒糟暂存池事故检修期为60d，则总渗漏量为0.205t，泄漏的污染物假定全部通过包气带进入含水层。

②预测模型

考虑到废水处理设施发生事故泄漏后，废水污染物进入包气带后以垂向运动为主，侧向运动极其微弱，因此，本次评价在计算时仅考虑污染物在垂向上的迁移，侧向运移不再计算。

CODcr在包气带含水层的迁移，可概化为示踪剂瞬时注入一维无限长多孔介质主体的一维稳定流动一维水动力弥散模型，当取垂直于地面方向为x轴，流速方向为正时，则求取COD浓度的分布模型选取《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录在D中D.1.2：

式中：C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

x—距污染物注入点的距离，m；

t—时间，d；

m—注入的示踪剂质量，g；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲取0.20；

DL—纵向弥散系数，m2/d，取0.1；

π—圆周率。

③预测参数选取

横截面积w取50m2；渗透系数15m/d，有效孔隙度n分别为0.20；由于地下水水力梯度为0.1%，其u平均渗流速度u为0.015m/d。

④预测结果

在防渗措施破坏的情况下，CODcr垂向迁移浓度变化情况分别见表5-11。

表5-11     垂向迁移浓度变化情况一览表   单位：mg/L

| 时间 距离(m) | 100d | 300d | 1000d | 3000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 483.578 | 1320.9 | 874.5117 | 193.6449 |
| 20 | 0.566209 | 229.538 | 874.5117 | 319.2665 |
| 40 | 2.374565E-13 | 0.04670373 | 195.1299 | 526.3815 |
| 60 | 0 | 1.20935E-08 | 5.892413 | 445.5723 |
| 100 | 0 | 0 | 1.33188E-05 | 43.20802 |
| 150 |  |  | 1.518332E-17 | 0.05498799 |
| 200 |  |  |  | 1.084953E-06 |

随着时间的增长，层面的污染范围越来越大，污水发生渗漏时，地下水中COD的浓度会发生改变，距离泄漏点越远，浓度峰值越小，随距离的增加浓度逐渐衰减，1000天时，污染晕预测超标距离为69m，位于厂区内，3000天时污染晕预测超标距离最远为127m，污染晕未影响到最近的敏感点。

本次计算从最大不利角度出发，解析法并未考虑包气带对污染物的阻隔影响，也没考虑土壤的吸附和降解作用，其结果相对于实际是偏于保守的。综上分析可知，废水泄漏将在短时间内造成潜层地下水水质的恶化，随着废水向地下水下游方向运移，地下水污染晕影响将越来越小。

5.2.3.2地下水影响分析：

本项目产生的污染物主要是通过废水入渗来影响地下水环境。其对地下水的污染途径主要有：

①生产车间防渗不好，跑、冒、滴、漏的废水和地面冲洗水下渗污染地下水；

②废水通过厂内下水管网下渗；

③酒糟暂存池构建物防渗发生泄漏，渗滤液下渗污染地下水；

该项目产生的废水可能随着各个环节的跑冒滴漏进入土层，对地下水环境带 来威胁，因此必须采取相应的防渗措施。

项目建设时为了保护地下水,考虑了相应的防腐防渗措施，针对不同车间的污染特点，本环评按重点污染区、一般污染区和非污染区对项目采取的防腐防渗措施进行介绍，重点污染区包括生产车间和酒糟暂存池；一般污染区包括库房、运输道路、锅炉房；一般防渗区包括办公室等其它区域。

防渗措施有：主车间地基采用30cm三合土夯实，再在上层铺抗渗混凝土进行硬化，硬化厚度不小于15cm，地面再覆环氧树脂地坪防渗，地坪厚度不小于2mm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s；酒糟暂存池地基采用不小于30cm厚的三合土夯实，其上为P8抗渗钢筋混凝土层，厚度不小于25cm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s；

一般防渗区：地基三合土夯实，采用15cm水泥硬化处理，防渗层渗透系数≤10-7厘米/秒。

### 5.2.4声环境影响预测与分析

5.2.4.1声源源强分析

项目主要噪声源为各种泵机、电机、破碎机、灌装生产线、锅炉引风机等，设备噪声值在85-100dB(A)，采取建筑隔声、设备消声、合理布局、减振等措施降低其对周围声环境的影响。项目主要设备的噪声污染情况见表3-14。

5.2.4.2预测范围、点位与评价因子

（1）预测范围及点位

①噪声预测范围为：厂界外1m。

②预测点位：厂区四个厂界。

（2）预测因子

厂界噪声预测因子：等效连续A声级。

5.2.4.3预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式，计算不同距离处设备噪声的叠加量。

（1）厂界噪声预测模式

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ Aatm + Abar +Agr+Amisc)

式中：Lp(r)—距声源rm处的声压级；

Lp(r0)—参考位置r0 m处的声压级；

Adiv—声波几何发散引起的衰减；

Aatm—空气吸收引起的衰减；

Abar—声屏障屏蔽引起的衰减；

Agr—地面效应引起的衰减；

Amisc—其它多方面效应引起的衰减。

①几何发散引起的衰减

对于室外声源，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式，计算公式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-8

对于室内声源，按下列步骤计算：

a.由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。

b.将室外声源LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

Lw= LA(r0)+10lgS         式中S为透声面积。

c.用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级：

LA(r)= Lw-20lg(r0)- 20lg(r/r0)-8

②空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=α(r-r0)/1000

式中：r――预测点距声源的距离（m）；

r0――参考点距声源的距离（m）；

α――为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

③声屏蔽屏障引起的衰减

声屏障的隔声效应与声源和接收点屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500Hz）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—声源与屏障顶端的距离；

B—接收点与屏障顶端的距离；

d—声源与接收点间的距离；

λ—波长。

④地面效应引起的衰减

当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，地面效应引起的衰减按下式计算：

Agr=4.8-(2hm/r)[17+(300/r)]

式中：r――声源到预测点的距离（m）；

hm――传播路径的平均离地高度（m）。

本项目厂区地面除绿化外均为坚实地面，且本次预测仅针对厂界，故Agr可忽略不计。

⑤其他多方面效应引起的衰减

其他衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减等。一般情况下，不考虑自然条件变化引起的附加修正。本厂区除设备围护结构外无其他障碍物遮挡，在本次预测时，该项可忽略不计。

（2）预测程序

预测点噪声级预测计算基本步骤如下：

①建立坐标系，以场区西南角定位为原点坐标，确定各声源坐标和预测点坐标。并根据声源性质以及预测点与声源之间距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。

②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级LAi；

③声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

④按工作等级要求绘制等声级线图。等声级线的间隔应不大于5dB(A)（一般选5dB(A)）。

5.2.4.4预测结果及分析

采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。噪声预测结果见表5-12。

表5-12    厂界噪声预测结果        单位：dB(A)

| 预测点 | A1东厂界 | A 2南厂界 | A 3西厂界 | A 4北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 昼间 | 41.2 | 32.9 | 42.3 | 51.5 |
|  | 夜间 | - | - | - | - |
| 现状值 | 昼间 | 45.4 | 49.5 | 46.1 | 44.7 |
|  | 夜间 | 40.4 | 40.2 | 41.2 | 38.7 |
| 叠加后 厂界预测值 | 昼间 | 46.8 | 49.6 | 47.5 | 52.3 |
| 标准值 | 昼间 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 50 | 50 |

由表5-12可知，由于本工程对产噪设备采取了隔声、减振等措施，对场界噪声影响较小，各场界噪声贡献值32.9-51.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。通过预测可知，叠加现状值后，厂界昼、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目建成投产后，不会对当地声环境造成明显影响。

### 5.2.5环境风险影响评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)及《危险化学品重大危险源辩识》（GB18212-2009）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等新建、改建和技术改造项目进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

5.2.5.1环境风险识别

项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。

(1)物质危险性识别依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A中物质危险性判定标准见表5-13。

表5-13   建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准

| 项目 | LD50 (大鼠经口)mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入，4小时)mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

(2)项目涉及物质危险性识别

本工程涉及的危险废物主要为乙醇。乙醇属于易燃物质，乙醇理化性质及危险特性一览表见表5-14。

表5-14         乙醇的理化性质及危险特性

| 理化 特性 | 中文名 | 乙醇，酒精 | 危险货物编号 | 32061 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C2H6O | 危险类别 | 易燃气体 |
|  | 闪点(℃) | 12 | 燃烧性 | 易燃 |
|  | 引燃温度(℃) | 363 | 相对密度（水＝1） | 0.79 |
|  | 熔点（℃） | -114.1 | 相对密度(空气＝1) | 1.59 |
|  | 沸点（℃） | 78.3 | 燃烧热（kj/mol） | 1365.5 |
|  | 稳定性 | 稳定 | 爆炸极限(%) | 3.3～19.0 |
|  | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |
|  | 外观及性状 | 无色液体，有酒香 |

（3）生产、储存设施风险识别

本项目原浆酒平均纯度约50%，散装酒储存于酒坛和酒罐中，发生泄露后乙醇挥发，一旦遇到明火将引起火灾和爆炸事故。此类火灾和爆炸的概率小于1×10-6，属很难发生的风险事故。综合分析，确定该项目环境风险源为酒坛和酒罐。

(4)风险类型识别

建设项目生产过程中的乙醇为易燃物质，有因泄露遇到火源发生火灾和爆炸的可能。根据《重大危险源辩识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的有关规定，列入危险源的为乙醇，根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。项目涉及的主要危险物质生产场所及储存场所存储量见下表。

表5-15   项目主要危险物质生产场所及储存量一览表

| 物料名称 | 临界量Qi(t) | 储存量qi(t) | qi/Qi | 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 500 | 30 | 0.06 | 否 |

由上表可知，根据项目主要原料、产品用量和储存方式，厂内不涉及重大危险源。

5.2.5.2环境风险防范措施

(1)总平面布置安全设置：项目主厂房区整体布置在厂区中部，各车间基本呈长方形布置，既相互独立又相互联系，利于单独生产，也利于相互之间的物料运输。本项目的总布置及建筑物之间的防火间距按《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)进行设计建设。生产车间的耐火等级为一、二类，符合《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)的要求。消防水池的容积以及室外设置消火栓的位置和数量应符合《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)的要求。

（2）工艺和设备、装置方面的安全措施：严格执行进厂设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使用，消除设备本身的不安全因素；管线的设计、制造、安装及试压等技术条件，应符合国家现行标准和规范。设计中所选用的管线、管件及阀门的材料，应保证有足够的机械强度及使用期限；该项目白酒储罐及地下酒窖应设防火堤。

（3）电气设计安全措施：设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号措施。配电室内有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外，遮护物或外罩的防护等级不低于IP2X级。配电线路应设有短路、过负荷保护。

（4）消防设施安全措施：消防水池可作为消防供水源，应有可靠的吸水设施，并保证最低消防用水量。消防水池不得被易燃可燃液体污染。地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小于150mm。室外消火栓应沿道路设置，消火栓应设在防火堤外，消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m；消防水泵应保证在火警后5min内开始工作，并在火场断电时仍能正常运转。

（5）安全管理措施：认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，必须重视安全工作，新建建设项目的主体工程与安全设施同时设计、同时施工、同时竣工投入实用。该工程项目的设计、施工要由专业资质的单位承担。工程竣工后，要经过有关部门的验收，合格后方可试生产。公司必须对其从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。

5.2.5.3应急预案

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和编制应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除泄漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材和烧伤急救药物。

# 6污染防治措施可行性分析

## 6.1废气防治措施可行性分析

酿造车间在窖池、蒸酒产生的少量未凝结蒸汽，形成“发酵废气”，该部分废气为二氧化碳、水蒸气、酒精混合物和香味物质，有少量的逸散,形成酒厂异味，即酒香, 为了减少酿造车间无组织产生的发酵、蒸酒废气对周边大气的环境影响，一是酿酒生产过程全部采用密闭管道输送，减少中间过程无组织排放。二是加强通风，采取机械通风加快车间异味扩散排至室外。

酒糟是酒厂的副产品，正常情况下新鲜酒糟并不产生恶臭，只有在长期堆放不及时处理情况下，酒糟腐败才产生恶臭,正常工况下酒糟基本上日产日销，不会堆存，不产生恶臭环境影响。因天气原因延时清运时，项目在厂区北侧设置酒糟暂存池，同时加盖密闭储存， 减少酒糟堆存的大气环境影响。

采取以上措施后，经类比《行唐县朱玉酒业有限责任公司年产500吨果品酒生产线项目环境影响报告书》和《石家庄市制酒厂有限公司年产2000吨白酒项目现状环境影响评估报告》，厂界恶臭无组织排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

综上所述，项目废气不会对周围大气环境产生明显影响。

## 6.2废水防治措施可行性分析

项目废水产生量1.84 m3/d，主要为锅底水、冲瓶水、纯水机反渗透浓水和生活污水。

其中锅底水排水量0.5m3/d，主要污染物pH5.5，COD 9500mg/L，BOD55200mg/L，SS 810mg/L、氨氮45mg/L左右，是酿造废水的主要污染源。本项目采用传统烧酒工艺，锅底废水产生量较小，建设单位将每批次锅底水添加到发酵池内，作为发酵池的“热浆”，促进香醅发酵快速进行，锅底废水可全部利用不外排；

项目玻璃瓶清洗废水排放量为 0.2m3/d，主要污染物为SS，将这部分少量的冲洗水全部用于车间地面擦洗；

纯水机反渗透排水为含盐废水，日常该部分废水用于厂区绿化、泼洒抑尘，雨雪天排入酒糟暂存池，由附近养殖户作为饲料拉运。 厂区生活污水0.64 m3/d，排入防渗旱厕。

综上所述，项目产生的生产废水全部合理利用，厂区无外排废水，废水治理措施可行。

## 6.3噪声污染防治措施可行性论证

项目主要噪声源为各种泵机、电机、破碎机、灌装生产线、锅炉引风机等，设备噪声值在85-100dB(A)。

（1）对噪声源的控制

在满足工艺设计技术要求的条件下，泵机、冷却塔风机、真空泵等均选用低噪声、震动小的设备。从声源上降低噪声值。

（2）控制噪声传播途径

对泵机、引风机等进行基础减振。

（3）从平面布置上控制噪声源对外界环境的影响

项目噪声设备均布置在车间内，主要噪声车间均与厂界保持了一定的距离，可减轻噪声对厂界外环境的影响。

经采取上述有效降噪措施、并经车间隔音和距离衰减后，根据厂界噪声预测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求，治理措施可行。

## 6.4固废污染防治措施可行性论证

项目为所产生的固废均为一般固体废物：

（1）霉变果实，其成份为有机物和粗纤维，定期外售给饲料厂加工使用；

（2）发酵过程产生的酒糟和酒杂质，全部外卖当地养殖户做饲料使用，尽量做到日产日清，因天气延时清运时，在厂区内北侧设置酒糟暂存池，并做加盖处理，同时避免雨淋造成地表径流污染和固废腐烂臭气的污染影响。

本项目生产过程中产生的固废经处理和处置后不会对环境造成二次污染，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的有关规定和要求，措施可行。

## 6.5厂址选择可行性分析

（1）本项目为红枣酿造加工企业，主要利用农副产品加工，建设单位用地已经无极县国土资源局、无极县农林畜牧局、无极县南流乡人民政府审核，同意项目土地承包经营流转。

（2）项目地处农村地区，周围没有风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域。

（3）项目环境现状监测结果表明，选址周围大气环境质量较好，有一定的环境容量。选址周围空间开阔，也有利于项目特征大气污染物的污染物扩散。

（4）环境影响预测结果表明项目实施后不会对区域环境产生明显影响。风险评价结果表明，项目风险在可接受范围内，项目选址可行。

（4）公众参与调查结果表明，96%的被调查者同意项目选址，无不同意意见。

从以上几个方面分析，项目选址可行。

# 7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测项目的实施可带来的经济效益、社会效益和环境效益，项目环境经济损益分析的内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

## 7.1经济效益分析

经调查，本项目现状占地面积2580m2，其中建筑面积1315.5m2，项目投资30万元，环保投资6万元，占项目总投资的20%。该项目年产值200万元，本项目全厂劳动定员为10人，其中：管理人员3人，生产人员7人。

项目运营期间主要经济技术指标见表7-1。

表7-1       主要经济技术一览表

| 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 建设 项目 | 占地面积 | m2 | 2580 |
|  | 建筑面积 | m2 | 1315.5 |
|  | 固定资产投资 | 万元 | 30 |
|  | 环保投资 | 万元 | 6 |
|  | 年产值 | 万元 | 200 |
|  | 年利税 | 万元 | 75 |
|  | 吸纳就业人数 | 人 | 10 |

## 7.2社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

1、本工程的实施可积极推动当地相关产业的发展以及其它领域的发展，可为当地村民提供多个就业岗位，解决当地农村富余劳动力的一部分出路问题，缓解当地就业压力。同时可带动第三产业的发展，增加农民收入，提高当地村民的生活水平，对增加地方财政收入具有积极的推动作用，有利于社会稳定。由此可见，本项目的实施具有显著的社会效益。

2、项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

3、无极东郎枣酒入选石家庄市人民政府第六批市级非物质文化遗产名录，项目的投产为传承东郎枣酒生产工艺，促进民间古法枣酒酿造的传习，促进民间团体文化活动，均有重大的意义。

## 7.3环境经济指标分析

该项目生产工艺成熟，设备技术领先，由于工程对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响。通过监测结果也可以看出，工程投产后，污染物的排放对环境的不利影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

综上所述，本工程的建设具有良好的经济效益和社会效益，同时通过采取完善的环保治理措施，不会对当地环境产生明显影响，因而本项目的实施可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

# 8环境管理与监测计划

加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和竣工验收制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

## 8.1环境保护管理

### 8.1.1环保管理机构的设置

(1)公司注重环保工作，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。

(2)公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员。

(3)各项治理设备齐全，设专职分析员及维修员。

### 8.1.2环保管理机构职责

环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

(1)编制、提出工程建设期、运营期的短期环境保护计划及长远环境保护计划；

(2)贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受主管部门及环保局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

(3)制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(4)在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的环境保护设施验收制度；

(5)监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

(6)参与环保设施竣工验收工作；

(7)负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况；

(8)领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

### 8.1.3施工期的环境管理和监理

本项目的施工单位应设有环保办公室，专门负责施工过程中的环保工作。施工单位在施工组织计划中设环保专项，根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合本工程的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，经环保主管部门认可后严格执行。

本项目应实行环境监理制度，监理人员有以下主要权利和责任：

（1）定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为；

（2）调查、处理施工过程中出现的污染问题；

（3）向区环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告，同时接受其指导和监督；

（4）对于施工单位不按要求执行的，监理人员有权令其改正，拒不执行的，监理人员有权签发停工通知单。

本项目施工期的环境监测工作要依据环境管理的需要，定期对施工期的各项污染因素进行监测，监测重点是施工噪声和扬尘，防止对附近声环境质量、环境空气质量造成显著影响。

### 8.1.4项目运行期的环境保护管理

(1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

(2)负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(3)负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

(4)该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(5)负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

(6)建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

## 8.2环境监测计划

根据河北省环境保护厅办公室文件（冀环办发[2013] 242号），企业应按照国家、行业和河北省地方标准技术规范要求开展自行监测。如果企业因能力不足委托开展监测的，应当委托经省环保厅认可的社会化检测机构或环境保护行政主管部门所属环境监测机构进行监测。企业和被委托的检测机构对监测的完整性、准确性和真实性负责，并承担相关责任。

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

(1)建设方应定期对厂区内废气、厂界噪声进行监测和厂址下游地下水井进行监测。

(2)定期向环保局上报监测结果。

(3)监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

监测机构主要对项目产生废水进行监测，废气、噪声可委托有监测资质单位行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表8-1。

表8-1          环境监测工作计划

| 环境要素 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|  | 天然气锅炉 | SO2、NOx、颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/年 |
| 地下水 | 厂址下游浅层水监测井 | PH、氨氮、高锰酸盐指数、 大肠菌群等 | 1次/年 |

## 8.3污染源监控措施

按照国家环保总局、河北省环保厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

首先排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。

## 8.4环境保护竣工验收内容

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在项目建设过程中应委托有关单位开展施工期环境监理，在建设项目完成后，对环境保护设施进行验收，详见表8-2。

表8-2    建设项目环保设施竣工验收内容

| 类别 | 防治对象 | 环保措施 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅底水、 冲洗水、 反渗透浓水 | 锅底水入发酵池回用；冲洗水用作车间擦洗；反渗透浓水绿化抑尘或同酒糟一起外售 | - | 无生产废水排放 | 生产废水全部利用，厂区无外排废水 | - |
|  | 生活污水 | 防渗旱厕 | 1 | 无生活污水排放 |  | 0.3 |
| 废气 | 锅炉烟气 | 燃天然气 +8m排气筒 |  | 颗粒物 ＜20 mg/m3 SO2 ＜50 mg/m3 NOX＜150 mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉重点地区排放限值 | - |
|  | 生产车间 异味 | 生产设备全密闭、加强车间通风、 车间地面每天擦洗 |  | 厂界臭气浓度＜20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放标准要求 | 0.5 |
|  | 酒糟臭味 | 日产日清 设临时酒糟暂存池 并加盖处理 |  |  |  | 2.5 |
| 噪声 | 各类机械 设备 | 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声 | --- | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 | 0.7 |
| 固体废物 | 霉变果实 | 外售给饲料厂 |  | 不露天存放 不排入环境 综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及相关处置规定 | 0.5 |
|  | 酒糟和 过滤渣 | 及时清运，外售给周边养殖户 |  |  |  |  |
|  |  | 日产日销， 设27m3临时酒糟 暂存池 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 厂区集中收集 |  | 环卫外运 | —— |  |
| 地下水及 防渗 | 防渗分区 | 防渗范围 | 防渗措施及防渗效果 | 1.5 |
|  | 重点 防渗区 | 生产车间、 酒糟暂存池 | 酒糟暂存池地基采用30cm厚的三合土压实，其上为P8抗渗钢筋混凝土层，厚度不小于25cm；车间地基采用30cm三合土夯实，上层水泥硬化厚度不小于15cm，地面再覆环氧树脂地坪2mm，设计防渗层渗透系数≤10-10cm/s |  |
|  | 一般 防渗区 | 原料库、锅炉房厂区道路、防渗旱厕 | 地面三合土铺底、再用15cm水泥硬化 渗透系数不大于1×10-7cm/s |  |
|  | 简单 防渗区 | 办公室等其它区域 | 一般硬化 |  |
| 合计 | 6 |

# 9结论与建议

## 9.1结论

9.1.1工程分析结论

石家庄东郎枣酒酿造有限公司年产50吨东郎枣酒项目，厂址位于无极县南流乡小东郎村村南446m，厂址中心坐标为北纬38°14'36.07"，东经115°5'32.82"。项目的厂区南临乡村道路，其余三面全部为农田。

项目占地2580m2(3.97亩)，建筑面积1315.5m2。项目总投资30万元，其中环保投资6万元，占总投资的20%。项目劳动定员为10人，年生产180天，实行一班制，每班工作8小时；

项目衔接：

供电电源：本项目供电电源引自南流乡变电站，该变电站以35kV供电到厂变配电房，经变压器变压后以0.4kV电压送到厂区各用电点。

供热：厂区设置锅炉房，内有1台0.3t/h天然气蒸汽锅炉，供气压力1.0Mpa。燃气采用LNG液化天然气，厂区内设小型储罐，液化天然气储量2t。

供水：项目给水由自备井供给。

排水：项目厂区无外排废水。

9.1.2环境质量现状：

项目评价区域大中郎村PM10日平均污染指数在0.56-0.69之间； SO2小时平均污染指数在0.03-0.06之间，日平均污染指数在0.13-0.17之间；NO2小时平均污染指数在0.18-0.21之间，日平均污染指数在0.43-0.58之间；CO小时平均污染指数在0.04-0.06之间，日平均污染指数在0.10-0.12之间；O3小时平均污染指数在0.05-0.23之间，8小时平均污染指数在0.18-0.21之间；项目所有监测因子污染指数均小于1，监测数据均满足《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

项目区域地下水监测点的地下水化学类型为HCO3-Ca·Na型。厂区上游小东郎村、下游固现村和贾村监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准要求。

项目厂界昼间声环境噪声45.4-49.5dB(A)之间，夜间声环境噪声38.7-41.2dB（A）之间，各厂界环境质量噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量相对较好。

9.1.3环境影响结论

（1）大气环境影响结论：项目天然气锅炉有组织排放颗粒物最大落地浓度为0.0001245mg/m3，占标率为0.28 %；SO2最大落地浓度为0.003113mg/m3，占标率为0.62 %；NOX最大落地浓度为0.01463mg/m3，占标率为7.32%，D10%均未出现，天然气锅炉废气不会对周围环境空气质量产生明显影响。

酿造车间在窖池、蒸酒产生的少量未凝结蒸汽，形成“发酵废气”，该部分废气为二氧化碳、水蒸气、酒精混合物和香味物质，有少量的逸散,形成酒厂异味，即酒香, 为了减少酿造车间无组织产生的发酵、蒸酒废气对周边大气的环境影响，一是酿酒生产过程全部采用密闭管道输送，减少中间过程无组织排放。二是加强通风，采取机械通风加快车间异味扩散排至室外，在采取以上措施后，厂界恶臭无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

综上所述，项目废气不会对周围大气环境产生明显影响。

(2)地表水环境影响分析结论

本项目废水产生量共1.84m3/d，主要为锅底水、冲瓶水、反渗透浓水和生活污水。项目锅底水0.5 m3/d，添加到发酵池内，作为发酵池的“热浆”，回收利用；玻璃瓶清洗废水排放量为 0.2m3/d，回用于车间地面擦洗；纯水机反渗透浓水0.5 m3/d，用于厂区绿化、泼洒抑尘，雨雪天排入酒糟暂存池，同酒糟一起由附近养殖户作为饲料拉运； 生活污水0.64 m3/d排入防渗旱厕。

综上所述，项目产生的废水全部得到合理利用，无外排废水， 不会对地表水环境造成影响。

(3)声环境影响分析结论

项目主要噪声源为各种泵机、电机、破碎机、灌装生产线、锅炉引风机等，设备噪声值在85-100dB(A)，采取建筑隔声、设备消声、合理布局、减振等措施降低其对周围声环境的影响。经采取以上降噪措施后，经预测各场界噪声贡献值32.9-51.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（4）固体废物影响结论

项目为所产生的固废均为一般固体废物：霉变枣，其成份为有机物和粗纤维，定期外售给饲料厂加工使用；发酵过程产生的酒糟和酒杂质，全部外卖养殖户做饲料使用，尽量做到日产日清，因天气延时清运时，在厂区北侧设置酒糟暂存池并加盖处置，防止酒糟腐烂臭味逸出，同时避免淋雨造成地表径流污染；本项目生产过程中产生的固废经处理和处置后不会对环境造成二次污染，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)措施可行。

9.1.4项目总量控制指标结论

建议本项目污染物总量控制指标为： SO2：0.025t/a、NOx：0.074t/a、

COD：0t/a、氨氮：0t/a。

9.1.5项目建设的可行性结论

(1) 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正》，本项目属于允许类。项目不属于《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019年）的通知》鼓励类和禁限类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。

(2)项目采用先进的生产工艺和技术，生产过程中采取了节能减排措施，充分利用能源，采取的污染防治技术成熟，清洁生产水平为国内先进水平。

(3)通过采取相应治理措施，项目可实现污染物的达标排放。

(4)项目污染物排放量较小，根据预测分析结果，项目建成投产后对周围环境影响较轻。

(5)公众参与结果表明，96 %的被调查者赞同该项目的建设，其余调查对项目持无所谓的态度。

因此，该项目在严格落实各项环保措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。

## 9.2建议

（1）重视源头治理，推行清洁生产技术；在加强技术管理的同时，加强生产管理，严防恶性污染事故的发生；

（2）加强环境管理、加强日常环境监测工作；加强职工环保教育，将环保管理转化为全体员工的自觉行动；

（3）制定严格的规章制度，对设备检修时的操作，防护、设备密封状况的恢复及环境的清洁等一系列作业质量，提出严格要求和有效的检查监督。

# Text boxes

S3

冷水

W3S2N3

W1

玻璃瓶

纯水

均质调酒

水蒸汽

蒸锅烧酒

W2G2

入窖发酵

黄米

小麦

黄米酵子

制曲

反渗透工艺

自动冲瓶机

纯水

天然气锅炉

循环冷却

瓶装酒

包装、贴标

散装酒

蒸汽

项目所在地

项目所在地

锅底水90

43 CO2

0.05酒精、198水

0.5

项目所在地

粉碎

产品含水0.22，蒸发损耗1.1

0.2

0.4

3.3

0.2

0.2烂枣

加曲1.0，加黄米酵子1.6

2.4

水蒸汽432

风速（m/s）

0.5

0.5

绿化洒水或同酒糟外售

0.8

地下水4.6

8

车间地面擦洗

蒸酒冷却

冲瓶用水

防渗旱厕

2.4

软水制备

0.5

酒糟带出水0.58

发酵

酒槽353.55

蒸馏

0.5

循环冷却水池

0.16

0.64

职工生活

再次搅拌

枣酒50

锅底水

甜草根糠100

200

红枣

0.5

蒸锅

添加至发酵池

地下水

锅炉补充水

全自动灌装

N4

N2

甜草根糠

混合搅拌

破碎

红枣

原材料精选